EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000015/2015

Numero Processo	: 000024/2015

Data da Abertura	: 16/04/2015 09:00:00

1 – PREÂMBULO

O Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, sistema registro de preços em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Praça Dr. Rockert, 92 – Centro, Janaúba/Minas Gerais, conforme objetos abaixo descriminados e anexos, nos termos e data prevista no subitem 4.1.1 deste Edital.

O pregão será realizado pelo Pregoeiro indicado: Edilson Silva Dutra e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 02/2015 de 05 de janeiro de 2.015, publicada no Quadro de Avisos no dia 05 de janeiro de 2015, sendo regido pela Lei Federal 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 001, de 02 de janeiro de 2006, pertinente ao Pregão e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.

1.1 – Esclarecimentos Iniciais:

1.1.1-O Sistema de Registro de Preços (SRP) é conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento especifico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

1.1.2-Nesta licitação será firmada uma Ata de Registro de Preços que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para a futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12(doze) meses, tornando-os disponíveis, caso a Prefeitura Municipal de Janaúba, necessite efetuar as aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

1.1.3-Quando o quantitativo total estimado para o fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para atingir a totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.

1.1.4-Quando das contratações decorrentes do registro de Preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.

2 – OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste Edital a Aquisição e Instalação de Semáforo, por parte do Município, dos itens especificados no Anexo I e no Termo de Referência Anexo VIII deste instrumento convocatório, por meio de fornecimento, conforme requisições do Município.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Especificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | Fornecimento e instalação de Coluna em aço | Cj | 15 | Fornecimento e instalação de Coluna em aço carbono SAE 1010/1020, reta 5" com braço projetado com diâmetro igual a 114,30mm, para ligação aérea engastada galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintada de preto com base de fixação. |
| 00002 | Fornecimento e implantação de Coluna simples | Cj | 15 | Fornecimento e implantação de Coluna simples em aço carbono SAE 1010/1020 para pedestre ou semáforo repetidor, com diâmetro igual a 101,60mm, altura igual a 4,00mm, para ligação aérea e engastadi, galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costuras e pontas lisas. |
| 00003 | Fornecimento e implantação de coluna simples para controlador de tráfego | Cj | 5 | Fornecimento e implantação de coluna simples para controlador de tráfego em aço carbono SAE 1010/1020, cojm diâmetro igual a 101,60mm, altura igyak a 3,50m, engastada, galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintada de preto fosco, conforme especificação. |
| 00004 | Grupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm LED, hiflux com abraçadeiras padrão senco. | Cj | 15 | Grupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm LED, hiflux com abraçadeiras padrão senco e anteparo solar. |
| 00005 | Grupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm, LED, hiflux para repetidor com duas | Cj | 15 | Grupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm, LED, hiflux para repetidor com duas abraçadeiras. |
| 00006 | Grupo focal para pedestres quadrado | Cj | 30 | Grupo focal para pedestres quadrado, padrão SENCO 200x200, tipo LED HI FLUX pictogramas boneco parado, boneco andando, com duas abraçadeiras. |
| 00007 | Fornecimento e implantação Material elétrico | Cj | 5 | Fornecimento e implantação Material elétrico completo cabos, caixa de passagens, medidor de energia, haste de aterramento eletrodutos. |
| 00008 | Fornecimento, instalação parametrização detectores virtuais por imagem | Cj | 10 | Fornecimento, instalação parametrização detectores virtuais por imagem (virtual loop) com os cabeamentos e módulos necessários a seu funcionamento. |
| 00009 | Fornecimento e instalação programação controlador de trânsito | Cj | 5 | Fornecimento e instalação programação controlador de trânsito com módulo detector de veículos 8/8 fases conforme especificação. |
| 00010 | Fornecimento de operação assistida e garantia de funcionalidade dos equipamentos, software | Cj | 20 | Fornecimento de operação assistida e garantia de funcionalidade dos equipamentos, softwares, hardwares e materiais instalados. |

2.1.1- Os itens listados no Anexo I, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do Anexo I. O Município de Janaúba/MG, não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura.

2.1.2 – A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo sob hipótese alguma garantia de faturamento.

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

3.3 - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.4 – No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com seu CNPJ próprio.

3.5 – Não será permitida a participação de pessoas físicas, bem como empresas em consorcio.

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 – Deverão ser entregues dois envelopes: um com a “PROPOSTA COMERCIAL” e o outro contendo a “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados.

LOCAL		: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Janaúba- Minas Gerais.

ENDEREÇO	: Praça Dr. Rockert, 92 - Centro

DATA		: 16/04/2015 09:00:00

4.1.2 – Deverão ser entregues dois envelopes com indicação em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL

ENVELOPE Nº 01 DA: (EMPRESA) - CNPJ: À COMISSÃO DE LICITAÇÃO Modalidade : Pregão Nº. do Edital : 000015/2015 Numero Processo : 000024/2015 Data da Abertura : 16/04/2015 09:00:00 ENVELOPE "PROPOSTA COMERCIAL"

ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 DA: (EMPRESA) - CNPJ: À COMISSÃO DE LICITAÇÃO Modalidade : Pregão Nº. do Edital : 000015/2015 Numero Processo : 000024/2015 Data da Abertura : 16/04/2015 09:00:00 ENVELOPE "HABILITACÃO"

4.2 O Município de Janaúba/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário, definidos neste Edital.

5 - CREDENCIAMENTO

5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

5.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

5.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 72 da Lei Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidos das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação, bem como, entregar ao pregoeiro: a) ou a certidão original (ou cópia autenticada) expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro competente que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°, Instrução Normativa n° 103, de 30 de Abril de 2007); b) ou cópia autenticada do seu instrumento constitutivo devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP” (art. 3° caput e § 2°, daquela Instituição).

5.5- O descumprimento do subitem 5.4 significará renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro de conferir ao licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente certame.

5.6- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

6 - PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, de acordo com cada item discriminado, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo III deste Edital, e deverão constar:

6.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;

6.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.1.3 - Prazo de entrega e instalação será de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da Ordem de Compras;

6.1.4 – A entrega  e instalação dos equipamentos será feita no Município de Janaúba/MG;

6.1.5 – Nome do Banco, agência e número da conta corrente do licitante;

6.1.6 – Termo de compromisso do licitante declarando que o objeto será entregue de boa qualidade, primeira linha e primeiro uso;

6.1.7- Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

6.1.8 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação bem como as divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá assinar a proposta.

6.1.9 – Juntamente com as Propostas deverão ser apresentados garantia técnica dos equipamentos pelo prazo mínimo da garantia de fábrica, bem como prospecto com todas as características dos produtos ofertados para todos os itens.

6.2 - Os preços deverão ser cotados com duas casas decimais. Ex: R$ 0,01

6.3 – Fora dos envelopes, a licitante deverá apresentar a declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame (podendo ser utilizado o modelo do Anexo V).

6.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.5- Não serão aceitos envelopes via Correio, Fax ou qualquer meio postal.

6.6- As Propostas que estiverem em desacordo com o exigido no Anexo III serão desclassificadas.

6.7- Sendo a forma de apuração por lote, as licitantes deverão apresentar proposta para todos os itens constantes do respectivo lote. Aquelas que não apresentarem cotação para todos os itens do lote, estarão automaticamente desclassificadas.

6.8- As empresas que deixarem de cumprir o item 6.1.9 serão automaticamente desclassificadas.

6.9 - A proposta além de impressa deverá ser gravada em mídia(CD, pen drive, etc), em programa específico disponível no site da Prefeitura para download(arquivo proposta e PL) ou solicitado através do email licitacaojanauba@yahoo.mg.gov.br no Setor de Licitações. A proponente que não apresentar a proposta gravada em mídia estará sujeita a desclassificação.

7 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

Os documentos apresentados por processo de cópias, na fase de Habilitação, deverão ser autenticados (via cartório ou autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou juntamente com os originais para que a  vista deste os membros da Comissão possa autenticá-los, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta licitação. Nos casos em que forem apresentadas certidões emitidas pela internet, o pregoeiro efetuará consulta nos sites oficiais, confirmando sua autenticidade, em cumprimento à Instrução Normativa  SRF nº. 200, de 13/09/2002.

7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2 - REGULARIDADE FISCAL

7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

7.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede do licitante.

7.2.4 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.5 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação com o Seguro Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio.

7.2.6 – Prova de regularidade com a Justiça do Trabalhista – CNDT;

7.2.7 – Alvará de Funcionamento da licitante;

7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestados de desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

7.3.1.1 - Inscrição ou registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA do domicílio ou sede da proponente e visto junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais- CREA/MG, tudo de acordo com o art.69 da Lei n.º 5.194 e resolução n.º 413 do CONFEA.

7.4.1 - Comprovação de que a licitante já tenha executado, a qualquer tempo, serviços de obras similares, com porte e características compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidões e atestados em nome da própria licitante, que comprovem sua capacitação técnico-operacional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA.

7.4.2 Comprovação que a proponente mantém em seu quadro técnico permanente responsável (is) técnicos (is) com a habilitação especifica de no mínimo 01(um) Engenheiro Eletricista e no mínimo 01(um) Técnico em Eletrônica

7.4.3 Que no mínimo 01 profissional cadastrado no CREA detenha dos atestados emitidos por pessoas de direitos publico ou privado devidamente registrado no CREA MG, comprovando a execução dos serviços objeto desta licitação.

    - Não serão aceitos atestados por similaridade

7.4.5. A comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:

7.4.6  Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);

    - Contrato de trabalho e CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);

7.4.8 Contrato de Prestação de Serviços vigente na data do recebimento dos envelopes.

    - Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.

      - Quando se tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembléia referente a sua investidura no cargo ou do contrato social em vigor.

      - Apresentar atestado de visita técnica realizada pelo RT da empresa.

7.4.10 - Comprovação de que o sistema de comunicação por GSM/GPRS dos controladores de tráfego está devidamente homologado, através da apresentação do certificado de homologação, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

7.4.1 - A proponente que não for fabricante dos equipamentos denominados “Controladores Eletrônicos de Tráfego” deverão apresentar carta de exclusividade técnica do fabricante manifestando capacidade de fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos e autorizando a empresa proponente e revender e comercializar os equipamentos por ela fabricada, atestando ainda o pleno atendimento de todos os requisitos técnicos deste edital.

  - - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

    - ATESTADOS EMITIDOS PELO CREA (Conselho Regional de Engenharia)

7.5.2 Instalação parametrização de Mínimo 6 câmeras  de vídeo Detector ( virtual Loop).

    - Fornecimento de projetos executivos e as- built elétricos e de rede de dados das intercessões;

    - Instalação de controladores eletrônico de trânsito, de 4/4 fases 8/8 fases 12/12 fases.

      - Instalação de módulo GPS para sincronismo de controladores;

      - Programação semafórica de no mínimo 3 controladores com 16 planos e horários de trafego;

      - Comprovação de prestação de serviços e suporte e garantia de funcionalidade de sistemas completo, com manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos, englobando garantia de funcionalidade dos equipamentos de no mínimo 12 meses.

      - Comprovação de prestação de Serviços de implantação de rede elétrica assim como fornecimento de mobiliário semafórico (colunas de aço carbono, grupo focal veicular e pedestre LED, controlador de trânsito, com características compatíveis com a descrição do item 01 exigido no edital).

      - O controlador deverá possuir proteções contra indução eletromagnética, descargas elétricas, interferências, sobrecorrentes, correntes de fuga, choques elétricos e sobretensões. Especificamente, deverão ser realizados e comprovados com a apresentação dos respectivos laudos, os seguintes ensaios baseados na norma EN 50293:

      - Entrada de alimentação CA

- Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

- Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 2 (dois) kV de pico entre linha e terra e 1 (hum) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B.

      - Entradas de Controle e Comunicações

- Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

- Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 1 (hum) kV de pico entre linha e terra e 0,5 (meio) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B.

      - Os laudos e/ou certificados comprobatórios dos ensaios deverão ser emitidos por entidades (universidades, institutos, laboratórios, etc.) qualificados para a realização desses ensaios, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional (credenciamento INMETRO) e/ou internacional.

      - Tais laudos devem ser fornecidos juntos com a documentação de habilitação da licitante, sob pena de não habilitação.

      - Comprovação de que o sistema de comunicação por GSM/GPRS/3G/4G dos controladores de tráfego está devidamente homologado, através da apresentação do certificado de homologação, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Esses documentos comprovando que os modens a serem fornecidos estão homologados pela ANATEL devem ser fornecidos juntos com a documentação de habilitação da licitante, sob pena de não habilitação.

7.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.6.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física a, no máximo, 30 (trinta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.

7.7 - Juntamente com os documentos referidos neste subitem serão apresentadas para fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, Municipal e Federal(podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII);  declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei(podendo ser utilizado modelo do Anexo VI).

8 - SESSÃO DO PREGÃO

8.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início à abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.2.1- Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;

8.2.2- O Pregoeiro classificará o autor da proposta adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações, prazos para fornecimento e demais condições definidas neste Edital e na legislação pertinente, considerando também aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%(dez por cento) à proposta de menor preço do respectivo item, para participarem dos lances verbais ressalvo o disposto na Lei Complementar 123/2006 ;

8.2.3- Se não houver, no mínimo 03(três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;

8.2.4- Será desclassificada a proposta que:

8.2.4.1- não se refira à integridade do objeto do lote proposto pelo licitante ou não atenda a este instrumento convocatório;

8.2.4.2- apresente preços simbólicos, irrisórios ou valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3° do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei 8.666/93;

8.3 - LANCES VERBAIS

8.3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.

8.3.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

8.4 - JULGAMENTO

8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR LOTE.

8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.4.3 - Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

8.4.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar para que seja obtido melhor preço, nos termos da legislação vigente;

8.4.5 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

8.4.5.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo de 5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão, desde que atendidos os demais termos deste edital;

8.4.5.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.4.5.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos neste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.4.5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão (perda do direito pelo decurso do prazo).

8.4.5.5 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.4.5.6 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

8.4.5.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

8.4.5.8 -Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.

8.4.5.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e  empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

Parágrafo único – A não regularização da documentação, no prazo previsto nesta condição, implicará inabilitação da licitante,sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao  Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.

8.4.5.10 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um melhor preço.

8.4.5.11-  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.

8.4.5.12- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo ara sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

9 – RECURSOS

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recurso.

9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11 – CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

11.1 - A empresa vencedora entregará e instalará os produtos em 120 (cento e vinte) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Compras.

11.1.1- O Município convocará o adjudicatário, através de FAX ou outro meio de comunicação, para assinar o instrumento de autorização ou equivalente.

11.1.2-Após a homologação do processo, será formalizada a Ata de Registro de Preços.

11.2- O prazo para retirada do instrumento de autorização é ÚNICO e de 48 horas, a partir do recebimento da comunicação de disponibilidade referida no item 11.1.

11.3- Convocado, na forma dos subitens 11.1.1 e 11.2, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato/instrumento equivalente, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

11.4- Na hipótese do subitem 11.3 o Município convocará outro adjudicatário, observada a ordem de classificação neste Pregão.

11.5 – Em caso de irregularidade quer na especificação dos equipamentos, quer seja na entrega dos mesmos, e não sanada pela licitante, o almoxarifado do Município, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará a Autoridade Superior para aplicação das penalidades previstas.

11.6 – Em caso de necessidade de providências por parte da empresa vencedora, nos termos do subitem 11.5, os prazos de pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na lei.

11.7- O Município poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do instrumento de autorização ou equivalente, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

11.8 – Serão considerados motivos para emissão de recusa formal pelo Município:

11.8.1 – A não entrega do objeto desta licitação;

11.8.2 – A entrega do objeto em desacordo com o estipulado no Edital.

11.9 - É vedada a subcontratação do objeto desta Licitação, parcial ou integralmente.

11.10 - A critério do Município poderá ser exigida do adjudicatário garantia de execução do contrato, observado o disposto no Art. 56 da Lei 8.666/93.

11.11- O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

11.12- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

11.13- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1- O pagamento será de 30 (trinta) dias ficando condicionado ao recebimento pelo Município, após realização de conferência, dos produtos, conforme condições previstas no item 11.

12.2 - A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada em 3 (três) vias e deverá ser emitida em nome do Município de Janaúba, que efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias úteis após aceitação da Nota Fiscal.

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1- Com fundamento no artigo 7º. da Lei 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

a) ensejar o retardamento da realização do certame;

b) cometer fraude fiscal;

c) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame;

d) apresentar documento, ou, declaração falsa;

e) não mantiver a proposta de preços;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) cometer fraude na entrega dos produtos licitados; e

h) descumprir prazos.

13.2 – Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contrarrecibo do representante legal da contratada, estabelecendo-se prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;

13.3 – Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor do Contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia;

13.4 - Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor da Nota de Empenho no descumprimento das obrigações assumidas após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

13.5 - Aplicar-se-á multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do empenho no descumprimento das obrigações assumidas.

13.6 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

14.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.

14.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

14.4 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

14.5 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.6- A dotações orçamentárias específicas para acobertarem as despesas deste Pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas:

02.09.01.15.452.9002.1903.4.4.90.52.00 Ficha: 476

14.7 – A impugnação e informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação somente serão aceitas no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da reunião de abertura do processo licitatório, dirigidas ao Pregoeiro, no horário de 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exclusivamente, por escrito.

17.8- Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo I: Descrição do objeto;

- Anexo II: Modelo de Credenciamento;

- Anexo III: Modelo da Proposta de Preços;

- Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de pequeno porte;

- Anexo V: Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

- Anexo IV: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF);

- Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço;

- Anexo VII: Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIII: Termo de Referencia

- Anexo IX: Minuta da Ata de Registro de Preços.

17.9- A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/06 os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

Janaúba-MG, 26 de março de 2015.

Edilson Silva Dutra

Pregoeiro Oficial

ANEXO I – OBJETO E ESPECIFICAÇÃO/PREÇO MÉDIO

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000015/2015

Numero Processo	: 000024/2015

Data da Abertura	: 16/04/2015 09:00:00

1 – Objeto

Aquisição de Semáforo

2 – Itens:

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | V. Unitário | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote: 0001 - Aquisição de Semáforos |
| 00001 | Fornecimento e instalação de Coluna em aço carbono SAE 1010/1020, reta 5" com braço projetado com diâmetro igual a 114,30mm, para ligação aérea engastada galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintada de preto com base de fixação. | Cj | 15 | 4.414,66 | 66.220,00 |
| 00002 | Fornecimento e implantação de Coluna simples em aço carbono SAE 1010/1020 para pedestre ou semáforo repetidor, com diâmetro igual a 101,60mm, altura igual a 4,00mm, para ligação aérea e engastadi, galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costuras e pontas lisas. | Cj | 15 | 3.531,33 | 52.970,00 |
| 00003 | Fornecimento e implantação de coluna simples para controlador de tráfego em aço carbono SAE 1010/1020, com diâmetro igual a 101,60mm, altura igyak a 3,50m, engastada, galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintada de preto fosco, conforme especificação. | Cj | 5 | 2.068,33 | 10.341,66 |
| 00004 | upo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm LED, hiflux com abraçadeiras padrão senco e anteparo solar. | Cj | 15 | 4.633,33 | 69.500,00 |
| 00005 | Grupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm, LED, hiflux para repetidor com duas abraçadeiras. | Cj | 15 | 4.333,33 | 65.000,00 |
| 00006 | Grupo focal para pedestres quadrado, padrão SENCO 200x200, tipo LED HI FLUX pictogramas boneco parado, boneco andando, com duas abraçadeiras. | Cj | 30 | 3.550,00 | 106.500,00 |
| 00007 | Fornecimento e implantação Material elétrico completo cabos, caixa de passagens, medidor de energia, haste de aterramento eletrodutos. | Cj | 5 | 6.385,66 | 31.928,33 |
| 00008 | Fornecimento, instalação parametrização detectores virtuais por imagem (virtual loop) com os cabeamentos e módulos necessários a seu funcionamento. | Cj | 10 | 13.793,33 | 137.933,33 |
| 00009 | Fornecimento e instalação programação controlador de trânsito com módulo detector de veículos 8/8 fases conforme especificação. | Cj | 5 | 17.536,33 | 87.681,66 |
| 00010 | Fornecimento de operação assistida e garantia de funcionalidade dos equipamentos, softwares, hardwares e materiais instalados. | Cj | 20 | 4.916,66 | 98.333,33 |
| Valor Total | 726.408,33 |

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º________________, com sede à __________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município  de Janaúba/MG praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 000015/2015, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial. Local, data e assinatura.

__________________, de ______________de ______

______________________________________

Assinatura do Licitante

Reconhecer firma (s).

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000015/2015

Numero Processo	: 000024/2015

Data da Abertura	: 16/04/2015 09:00:00

1 - Local de entrega: Município de Janaúba

2 - Prazo do Registro: 12 (doze) meses

3 – Prazo de validade da proposta: será de 60 (sessenta) dias.

4 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis, após aceitação definitiva da Nota Fiscal, pelo Município, por meio de pagamento por processamento eletrônico.

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)

PROC. LIC. PREGAO Nº. 000015/2015

– TIPO PRESENCIAL

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO PRODUTO | QUANT | UNID | P.UNITARIO | P.TOTAL | MARCA DO PRODUTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
| _______________ , ____ de __________________de _______ Assinatura do Signatário |

Obs: A proposta além de impressa deverá ser gravada em mídia(CD, pen drive, etc), em programa específico disponível no site da Prefeitura para download(arquivo proposta e PL) ou solicitado através do e-mail licitacaojanauba@yahoo.mg.gov.br no Setor de Licitações. A proponente que não apresentar a proposta gravada em mídia estará sujeita a desclassificação.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____________________________________(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº

_______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ._________________e do CPF nº .______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.6.2.1, do Edital, do Pregão Presencial nº. 000015/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(.... ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,de 04/12/2006;

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

___________________________________________

(local e data)

__________________________________________

(representante legal)

Observações:

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa;

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa; e

3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000015/2015

Numero Processo	: 000024/2015

Data da Abertura	: 16/04/2015 09:00:00

______________________________________(Razão Social da empresa), com sede na ___________________________________________(endereço completo), inscrita no CNPJ nº

_________________________________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº ______________________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 000015/2015.

___________________________________

(local e data)

_______________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da licitante)

Observações:

1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa; e

2) esta Declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.

ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A ________(nome da empresa)______________________________, inscrita no CNPJ nº ____________, situada à __________(endereço  completo)____________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)._____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO ( ).

___________________________________

(local e data)

_______________________________________________________

(representante legal)

Observações:

1) Assinalar com um “X”, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo

representante legal da empresa; e

3) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação.

ANEXO VII-MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _____________________., inscrita no CNPJ  _________________________, por intermédio do seu representante legal ____________________________, declara sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

___________________________________________

(local e data)

_______________________________________________________

(representante legal)

Observação:

- a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

- esta Declaração faz parte do envelope de habilitação

ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de implantação assim como prestação de serviço de requalificação com manutenção,  fornecimento e instalação de mobiliário semafórico, controladores eletrônicos, ativos eletrônicos de rede, leds e softwares em atendimento a secretaria

1.2 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Especificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | Fornecimento e instalação de Coluna em aço | Cj | 15 | Fornecimento e instalação de Coluna em aço carbono SAE 1010/1020, reta 5" com braço projetado com diâmetro igual a 114,30mm, para ligação aérea engastada galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintada de preto com base de fixação. |
| 00002 | Fornecimento e implantação de Coluna simples | Cj | 15 | Fornecimento e implantação de Coluna simples em aço carbono SAE 1010/1020 para pedestre ou semáforo repetidor, com diâmetro igual a 101,60mm, altura igual a 4,00mm, para ligação aérea e engastadi, galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costuras e pontas lisas. |
| 00003 | Fornecimento e implantação de coluna simples para controlador de tráfego | Cj | 5 | Fornecimento e implantação de coluna simples para controlador de tráfego em aço carbono SAE 1010/1020, cojm diâmetro igual a 101,60mm, altura igyak a 3,50m, engastada, galvanizada a quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, pintada de preto fosco, conforme especificação. |
| 00004 | Gupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm LED, hiflux com abraçadeiras padrão senco. | Cj | 15 | upo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm LED, hiflux com abraçadeiras padrão senco e anteparo solar. |
| 00005 | Grupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm, LED, hiflux para repetidor com duas | Cj | 15 | Grupo focal veicular em policarbono padrão senco 3x200 mm, LED, hiflux para repetidor com duas abraçadeiras. |
| 00006 | Grupo focal para pedestres quadrado | Cj | 30 | Grupo focal para pedestres quadrado, padrão SENCO 200x200, tipo LED HI FLUX pictogramas boneco parado, boneco andando, com duas abraçadeiras. |
| 00007 | Fornecimento e implantação Material elétrico | Cj | 5 | Fornecimento e implantação Material elétrico completo cabos, caixa de passagens, medidor de energia, haste de aterramento eletrodutos. |
| 00008 | Fornecimento, instalação parametrização detectores virtuais por imagem | Cj | 10 | Fornecimento, instalação parametrização detectores virtuais por imagem (virtual loop) com os cabeamentos e módulos necessários a seu funcionamento. |
| 00009 | Fornecimento e instalação programação controlador de trânsito | Cj | 5 | Fornecimento e instalação programação controlador de trânsito com módulo detector de veículos 8/8 fases conforme especificação. |
| 00010 | Fornecimento de operação assistida e garantia de funcionalidade dos equipamentos, software | Cj | 20 | Fornecimento de operação assistida e garantia de funcionalidade dos equipamentos, softwares, hardwares e materiais instalados. |

1.3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Nos países em desenvolvimento, os problemas de transportes são particularmente agudos devido à falta de recursos e aos altos custos da infra-estrutura. Por isso, é importante que soluções de baixo custo sejam perseguidas e que seja feito um melhor uso das facilidades existentes.

Uma maneira de atingir isso é por meio do gerenciamento de tráfego. Também, os investimentos em sistemas de controle de tráfego são elevados, embora sejam, em muitos casos, inferiores aos investimentos para ampliação da infra-estrutura viária. Sendo assim, é importante o desenvolvimento de trabalhos que possibilitem uma melhor utilização dos sistemas de controle existentes e que apresentem aspectos a serem considerados para a implantação de sistemas futuros.

Dessa forma, existe a necessidade de contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de Sinalização Semafórica da cidade, em varias interseções e o apoio técnico, conforme as normas, especificações e demais condições constantes deste documento adiante descritas.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

1.4.1 - Inscrição ou registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA do domicílio ou sede da proponente e visto junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais- CREA/MG, tudo de acordo com o art.69 da Lei n.º 5.194 e resolução n.º 413 do CONFEA.

1.4.2 - Comprovação de que a licitante já tenha executado, a qualquer tempo, serviços de obras similares, com porte e características compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidões e atestados em nome da própria licitante, que comprovem sua capacitação técnico-operacional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA.

1.4.3 Comprovação que a proponente mantem em seu quadro técnico permanente responsável (is) técnicos (is) com a habilitação especifica de no mínimo 01(um) Engenheiro Eletricista  e no mínimo 01(um) Técnico em Eletrônica

1.4.4 Que no mínimo 01 profissional cadastrado no CREA detenha dos atestados emitidos por pessoas de direitos publico ou privado devidamente registrado no CREA MG, comprovando a execução dos serviços objeto desta licitação.

    - Não serão aceitos atestados por similaridade

1.4.6. A comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:

    - Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);

      - Contrato de trabalho e CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);

      - Contrato de Prestação de Serviços vigente na data do recebimento dos envelopes.

      - Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.

      - Quando se tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembléia referente a sua investidura no cargo ou do contrato social em vigor.

      - Apresentar atestado de visita técnica realizada pelo RT da empresa.

1.4.7.6- Comprovação de que o sistema de comunicação por GSM/GPRS dos controladores de tráfego está devidamente homologado, através da apresentação do certificado de homologação, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

1.8.1 A proponente que não for fabricante dos equipamentos denominados “Controladores Eletrônicos de Tráfego” deverão apresentar carta de exclusividade técnica do fabricante manifestando capacidade de fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos e autorizando a empresa proponente e revender e comercializar os equipamentos por ela fabricada, atestando ainda o pleno atendimento de todos os requisitos técnicos deste edital.

1.5 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

    - ATESTADOS EMITIDOS PELO CREA (Conselho Regional de Engenharia)

      - Instalação parametrização de Mínimo 6 câmeras  de vídeo Detector ( virtual Loop).

      - Fornecimento de projetos executivos e as- built elétricos e de rede de dados das intercessões;

      - Instalação de controladores eletrônico de trânsito, de 4/4 fases 8/8 fases 12/12 fases.

      - Instalação de módulo GPS para sincronismo de controladores;

      - Programação semafórica de no mínimo 3 controladores com 16 planos e horários de trafego;

      - Comprovação de prestação de serviços e suporte e garantia de funcionalidade de sistemas completo, com manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos, englobando garantia de funcionalidade dos equipamentos de no mínimo 12 meses.

      - Comprovação de prestação de Serviços de implantação de rede elétrica assim como fornecimento de mobiliário semafórico (colunas de aço carbono, grupo focal veicular e pedestre LED, controlador de trânsito, com características compatíveis com a descrição do item 01 exigido no edital).

      - O controlador deverá possuir proteções contra indução eletromagnética, descargas elétricas, interferências, sobrecorrentes, correntes de fuga, choques elétricos e sobretensões. Especificamente, deverão ser realizados e comprovados com a apresentação dos respectivos laudos, os seguintes ensaios baseados na norma EN 50293:

      - Entrada de alimentação CA

- Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

- Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 2 (dois) kV de pico entre linha e terra e 1 (hum) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B.

      - Entradas de Controle e Comunicações

- Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

- Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 1 (hum) kV de pico entre linha e terra e 0,5 (meio) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B.

      - Os laudos e/ou certificados comprobatórios dos ensaios deverão ser emitidos por entidades (universidades, institutos, laboratórios, etc.) qualificados para a realização desses ensaios, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional (credenciamento INMETRO) e/ou internacional.

      - Tais laudos devem ser fornecidos juntos com a documentação de habilitação da licitante, sob pena de não habilitação.

      - Comprovação de que o sistema de comunicação por GSM/GPRS/3G/4G dos controladores de tráfego está devidamente homologado, através da apresentação do certificado de homologação, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Esses documentos comprovando que os modens a serem fornecidos estão homologados pela ANATEL devem ser fornecidos juntos com a documentação de habilitação da licitante, sob pena de não habilitação.

1.6 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: O prazo para início da execução do serviço será de imediato após assinatura do contrato.

1.7 - LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: O serviço será executado em Janauba – MG, nos 03 (tres) cruzamentos/ruas abaixo:

- Av. Presidente Kennedy x Manoel Athaide;

- Rua Av. Marechal Deodoro x Américo Soares

- Av. Gentil Dias x Mestre Alfredo Barbosa

- Obs: Caso a administração adquira além dos 03(três) conjuntos inicialmente programados, ficará a seu critério indicar os locais onde os mesmos serão instalados, obrigando-se a contratada a proceder a instalação nos locais indicados, nas mesmas condições previstas no edital.

2 - CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

O objeto do presente termo de referencia é a contratação de empresa fornecimento e execução dos serviços de instalação, implantação, fornecimento, suporte e garantia de funcionalidade do Sistema semafórico das interseções descritas, compreendido por 03 (três) interseções semaforizadas supervisionadas por controladores eletrônicos de tráfego conforme especificação   em regime de TURN KEY, para estabelecer as características técnicas e os requisitos básicos exigidos pela Prefeitura Municipal de Janaúba conforme especificações e seus Anexos, que são parte integrante deste Termo de referencia  com exceção dos seguintes itens, que serão fornecidos integralmente pela proponente.

# 2.1. Cumprir fielmente o objeto contratado, conforme as especificações e prazos estipulados neste Contrato, seus anexos e na legislação pertinente.

# 2.2. Prestar esclarecimentos e informações sempre que solicitado pela Contratante.

# 2.3. Não prestar, sob as penas da Lei, informações a terceiros sobre a natureza ou andamento das funções e atividades obrigatórias contratados, nem divulgar, por intermédio de qualquer meio de comunicação, dados ou informes relativos às funções obrigatórias executadas e à documentação envolvida, exceto mediante prévia e expressa autorização da Contratante.

# 2.4. Arcar com todas as despesas relativas à remuneração do pessoal necessárias a eficiente execução das funções e atividades obrigatórias contratados, assumindo e atendendo prontamente os encargos trabalhistas e da Previdência Social, bem como o pagamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos aos seus empregados, sendo, para todos os efeitos legais e contratuais, responsabilidade única e exclusiva da Licitante, não cabendo à Contratante nenhum ônus trabalhista ou previdenciário, quer administrativo ou judicial.

# 2.5.Fornecimento de todos os recursos humanos, técnicos, equipamentos e materiais necessários à execução das funções e atividades obrigatórias referente a prestação do serviço objeto dessa licitação.

# 2.6. Aceitar e acatar as exigências da Contratante quanto à execução das funções e atividades obrigatórias previstos.

2.7. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados.

2.8. Entregar os materiais e fornecer os serviços de acordo com as especificações constantes neste Contrato.

2.9. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela Contratante, quanto à execução do fornecimento.

2.10. Garantir a boa qualidade do material entregue e dos serviços prestados.

2.11. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação exigidas na contratação, bem como a qualidade comprovada dos produtos empregados.

2.12. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço.

2.13. Apresentar sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis.

2.14. Submeter-se às normas e determinações da Contratante no que se referem à execução do Contrato.

2.15. Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da Contratante.

2.16. Não caucionar ou utilizar o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da Contratante.

2.17. Antes de serem iniciados os serviços, a contratada deverá efetuar a verificação de interferências subterrâneas e aéreas, bem como verificar o cabo alimentador da concessionária de energia elétrica local e avaliar as condições de instalação das estruturas e demais dispositivos e equipamentos.

2.18. A execução das fundações para instalação das colunas componentes da sinalização semafórica, deverá sempre obedecer aos padrões técnicos, de forma a garantir os aspectos de segurança e visibilidade, necessárias à instalação dos grupos focais e controlador.

2.19. A montagem das colunas deverá ser efetuada por meio de equipamentos e métodos de construção adequados, que garantam a segurança dos trabalhadores e do público, estabilidade nas operações de transporte, montagem ou desmontagem. Os métodos construtivos deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização da Secretaria de Segurança e Trânsito, antes de iniciada qualquer tipo de estrutura, a qual poderá sugerir modificações não só quanto ao rendimento dos serviços, como à segurança de veículos e pedestres. Todas as colunas deverão ser instaladas perfeitamente no prumo. Deverão ser colocados os braços projetados (quando for o caso) e os correspondentes grupos focais, somente após o tempo de endurecimento do concreto.

2.20. A contratada deverá realizar quaisquer testes nos equipamentos, em especial os de caráter óptico, mecânico e elétrico, se no decorrer do prazo contratual os órgãos nacionais de trânsito vierem a exigi-los, sem ônus adicionais á contratante.

2.21. Sempre que solicitado a contratada deverá fornecer desenhos dimensionais, diagramas, procedimentos técnicos de instalação, esquemas, planos, relatórios e laudos técnicos e/ou certificados de ensaios emitidos por Institutos ou órgãos Nacionais e/ou Internacionais credenciados e/ou reconhecidos pelo INMETRO ou IPT. Uma vez que deverá ser adotada a tabela de luminosidade do ITE – Institute of Transportation Engineers, serão aceitos laudos e certificados que digam que os equipamentos ofertados atendem a esta norma específica.

2.2. A mobilização dos funcionários para a prestação de serviço é de total responsabilidade da Co2ntratada.

2.23. O acompanhamento e aprovação dos serviços a serem executados será feito pela Secretaria de Segurança e Trânsito.

2.24. Caberá à CONTRATADA o fornecimento dos grupos focais, colocação das lâmpadas, transformadores, fiação interna e terminais, instalação de circuito piscante, no caso de grupo focal piscante, fixação de cobre focos, reposicionamento das lentes e máscaras e conexão elétrica ao cabo alimentador com conector tipo SINDAL.

2.25. Caberá a contratada a completa instalação, fixação, execução do aterramento, conexão de todos os cabos, anilhamento da fiação interna. Considerar-se o serviço aceito, após serem realizados os testes de sistema e aceitação, na presença da fiscalização de funcionário da Secretaria de Segurança e Trânsito.

2.26. A retirada da cablagem aérea deve ser executada de acordo com programação fornecida pela supervisão da Secretaria de Segurança e Trânsito. Os cabos retirados devem ser medidos e devolvidos ao Órgão Gerenciador.

2.27. Todos os cabos elétricos utilizados para ligação semafórica deverão seguir a normatização do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO, em anexo.

3. EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO SERVIÇO

### 3.1 DETALHAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO OBJETO

## 3.1.1 Deverá ser elaborado um documento intitulado Detalhamento do Projeto de Requalificação do Sistema de Semáforos dos Corredores e Ruas de JANAÚBA- MG, a ser entregue na primeira etapa conforme definido.

## 3.1.2. O escopo do fornecimento deverá abranger os seguintes tópicos:

- Fornecimento de software, materiais e acessórios necessários para garantia do sistema semafórico.

- Fornecimento de controladores de tráfego, instalados em campo para comunicação via GRPS

- Operação assistida e garantia de funcionalidade dos equipamentos, softwares e materiais instalados.

# 3.1.3 O Detalhamento do Projeto deverá ser elaborado de forma a:

3.1.3.1. Capturar e transformar os objetivos do projeto em esforços de implantação e customização, delineando de forma completa e detalhada seu escopo;

3.1.3.2. Conter a especificação formal de todos os equipamentos e as funcionalidades do Sistema Semáforos dos Corredores e Ruas de JANAÚBA- MG;

3.1.3.3. Fornecer requisitos técnicos e funcionais detalhados do sistema;

3.1.3.4. Fornecer subsídios para o entendimento e aprovação das funcionalidades e aspectos de implementação do sistema;

3.1.3.5. Apresentar o cronograma detalhado e plano de execução do projeto;

3.1.3.6. Justificar eventuais restrições de implementação;

3.1.3.7. Apresentar questionamentos relacionados ao projeto;

3.1.3.8. Relativamente à documentação e estruturação, o detalhamento do projeto deverá conter, necessariamente, os seguintes itens:

- Lista de equipamentos e funcionalidades;

- Plano de Gerenciamento de Entregas;

- Plano de Comunicação;

- Plano de Gerenciamento de Riscos;

- Projetos de Engenharia elétrica, eletrônica, civil etc.;

- Serviços de suporte e garantia de funcionalidade;

- Cronograma detalhado;

- Glossário de termos.

### 3.1.3.9. O Plano de Comunicação deverá demonstrar as maneiras de se comunicar com todos os envolvidos no Projeto, que incluem o tipo da comunicação, o direcionamento da comunicação, a forma e a freqüência de entrega, além dos respectivos responsáveis.

## 3.1.3.10. O Plano de Gerenciamento de Riscos objetiva:

### Identificar o impacto de possíveis riscos do Projeto;

### Determinar a probabilidade de ocorrência de cada risco;

### Apresentar as atividades para a condução do tratamento dos riscos.

### 3.1.3.11. O Detalhamento do Projeto deverá ser entregue no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da assinatura deste Contrato.

3.1.3.12. A aceitação do detalhamento do Projeto se dará mediante assinatura de termo específico pelo representante da Contratante.

## 3.1.3.13. Todas as especificações contidas no Detalhamento do Projeto deverão ser validadas pela Contratante, ou por quem essa indicar, anteriormente ao início das atividades de implementação e/ou construção. Todos os aspectos funcionais e operacionais de cada requisito e/ou funcionalidade serão discutidos individualmente e, se necessário, ajustados de forma a atender às expectativas e especificidades do projeto.

## 3.1.3.14. Os Projetos de Engenharia de implantação do sistema, deverão ser aprovados nos órgãos reguladores exigidos por lei, incluindo aprovação no CREA-MG, Corpo de Bombeiros e Prefeitura, quando necessário.

### 3.1.3.15. A aprovação destes projetos, bem como a responsabilidade técnica da execução dos mesmos, serão de responsabilidade da Licitante.

## 3.1.3.16. Deverá ser previsto no Projeto de Implantação a fase de suporte e a garantia de funcionalidade do sistema durante a vigência deste Contrato, conforme disposto.

### 3.1.3.17. A Licitante deverá ainda elaborar um manual de operação e utilização dos recursos disponíveis do sistema, em português.

3.2 CONCLUSÃO DO SERVIÇO

3.2.1 Os serviços só serão considerados concluídos e aprovados pela Secretaria de Segurança e Trânsito quando:

- a sinalização semafórica estiver em pleno funcionamento;

- devolvidos os materiais excedentes e retirados da via pública;

- recomposto o piso nos locais de instalação;

- recolhido todo o entulho ou sobras de materiais resultantes da execução de serviços

3.2.2 Em caso de qualquer irregularidade do serviço prestado, caberá a Secretaria de Segurança e Trânsito comunicar ao fornecedor que terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para regularização do serviço, caso o fornecedor não atenda a solicitação da Secretaria de Segurança e Trânsito, o mesmo será notificado.

3.2.3 O prazo total para a conclusão e entrega de todas as etapas e produtos, objeto deste termo, será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

3.2.4 A execução das etapas que compõem a implantação do objeto observará o cronograma descrito a seguir:

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E FLUXO DE PAGAMENTO |
| --- |
| Etapas | Produtos de Entrega | Prazo* | Pagamento** |
|  |  | Entrega | Pagamento |  |
| 1ª | Entrega do Projeto Modernização do Sistema de Centralização de Semáforos do Município de JANAÚBA conforme Implantação do Sistema e Equipamentos na interseção Av. Presidente Kennedy x Manoel Athaide; Termo de Entrega da 1ª Etapa | 30 Dias | 30 dias após emissão da NF | 40% |
| 2ª | Implantação do Sistema e Equipamentos nas seguintes interseções:. Rua Av. Marechal Deodoro x Américo Soares Termo de Entrega da 2ª Etapa | 60 Dias | 30 dias após emissão da segunda NF | 30% |
| 3ª | Implantação do Sistema e Equipamentos nas seguintes interseções Av. Gentil Dias x Mestre Alfredo Barbosa Termo de Entrega da 3ª Etapa | 90 Dias | 30 dias após emissão da terceira NF | 30% |
| Total | 90 dias | 90 dias | % |

# 3.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, DAS ENTREGAS PARCIAIS E FINAL DO OBJETO/PROJETO

# 3.3.1 Ao término de cada etapa do cronograma de execução deste Termo, e observados os respectivos prazos, a Licitante deverá apresentar o correspondente Termo de Entrega Parcial, referente a cada etapa, conforme modelo a ser fornecido posteriormente pela Contratante, contendo a descrição da etapa e dos produtos a que se refere.

# 3.3.2. Recebido o Termo de Entrega Parcial, a Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para avaliar a regularidade dos produtos da etapa apresentada e emitir o Termo de Aceitação Parcial.

# 3.3.3. A emissão do Termo de Aceitação Parcial está condicionada à verificação de regularidade de todos os produtos da etapa correspondente.

# 3.3.4. O descumprimento do prazo de entrega de cada etapa, incluindo suas modificações, enseja a suspensão do respectivo pagamento até que seja efetivamente aceito, bem como a aplicação das multas e demais sanções administrativas previstas neste Contrato, sem prejuízo da rescisão contratual, a critério da Contratante.

# 3.3.5. A emissão do Termo de Aceitação Parcial não impede a realização de ajustes posteriores, considerados essenciais ao seu regular funcionamento.

# 3.3.6. Ao término da implantação de todas as etapas, a Licitante emitirá o Termo de Entrega Total, conforme modelo a ser fornecido posteriormente pela Contratante.

# 3.3.7. A Contratante verificará a regularidade de todas as etapas e produtos do projeto e emitirá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o Termo de Aceitação Definitiva do Projeto.

# 3.3.8. O objeto contratado será dado como aceito somente após a vistoria final, estando o serviço em conformidade com todas as especificações e, se houver, tendo as pendências sido corrigidas.

4. GARANTIA

4.1. A garantia de funcionalidade dos equipamentos e materiais instalados deverá ser de pelo menos 12 (doze) meses a partir da finalização de todo o serviço, de modo que qualquer troca ou reparo dentro deste período, não enseje ônus extras à contratante.

4.2. Os materiais não deverão apresentar oxidação em nenhuma de suas partes, pelo período mínimo de dois anos. Caso isto aconteça, o material deverá ser substituído na íntegra sob as expensas da CONTRATADA.

4.3. A Contratada deverá substituir às suas expensas o módulo defeituoso por um módulo novo no prazo de 03 (três) dias corridos contado da data do pedido de substituição expedido pelo Contratante, via fax ou correio. Concomitantemente à entrega do módulo novo, a Contratada retirará o módulo defeituoso mediante recibo específico.

4.4. Dependendo da freqüência e dos tipos de falhas ocorridas, o Contratante poderá solicitar à Contratada a realização de testes para uma amostra do lote de produção. Independente do histórico de funcionamento dos equipamentos entregues.

4.3. GARANTIA LED

4.3.1.  A garantia do led deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação ou falha precoce de componentes apresentados no decorrer deste prazo, contados a partir do fornecimento do respectivo módulo.

4.3.2.  Durante o período de garantia, a degradação da intensidade luminosa do módulo a LED, bem como demais especificações técnicas do mesmo, não deverão resultar em valores fora dos previstos - Características Elétricas e Ópticas destas especificações (inclusive suas tabelas), devendo a Contratada substituir os módulos que não cumprirem esta exigência.

4.3.3. O módulo também deverá ser substituído quando constatado que o número de LED’s apagados for igual ou superior a 5% (cinco por cento) do total de LED’s de cada módulo.

4.3.4. A Contratada deverá substituir às suas expensas o módulo defeituoso por um módulo novo no prazo de 03 (três) dias corridos contado da data do pedido de substituição expedido pela SETRAN, via email, correio, outros. Concomitantemente à entrega do módulo novo, a Contratada retirará o módulo defeituoso mediante recibo específico.

4.3.5. Dependendo da freqüência e dos tipos de falhas ocorridas, a Contratante poderá solicitar à Contratada a realização de testes para uma amostra do lote de produção. Independente do histórico de funcionamento dos equipamentos entregues, no final do prazo de garantia, para constatação do cumprimento. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E ÓPTICAS, do anexo I, texto Especificação técnica de semáforos a LED e seus subitens e tabelas, igualmente o contratante poderá solicitar a contratada à realização de testes para uma amostra do lote instalado em campo.

5. SERVIÇOS DE SUPORTE, DA GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

# 5.1. OPERAÇÃO ASSISTIDA

5.1.1. O Centro de Controle deverá ser operado pela Licitante durante 7 (sete) meses. Esta operação deverá ser executada em conjunto com pessoal técnico da Contratante, de forma que a mesma tenha plenas condições de operar o sistema.

5.1.2. Durante a fase de Operação Assistida, deverá haver, por parte da Licitante, assistência técnica aos setores de operação e garantia de funcionalidade. Para tanto, a Licitante deverá disponibilizar equipe mínima para ficar à disposição durante o período de Operação Assistida, orientando tanto a operação quanto a garantia de funcionalidade.

5.2.  Programação e operação de central de controle de tráfego e controladores de trânsito compatíveis com modelos já existentes no cruzamento do município de JANAÚBA:

· Serviços de suporte, da garantia de funcionalidade e da garantia do sistema e equipamentos:

· Prestação de serviços e suporte e garantia de funcionalidade do sistema completo, incluindo as manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos, durante toda a vigência deste contrato, englobam:

· A resolução de problemas técnicos surgidos durante a operação do sistema;

· Reposição de equipamentos, desde que por falhas decorrentes por defeito de fabricação, cobertas pela garantia do fabricante;

· Fornecimento de equipamentos e módulos de controladores por conta da contratada para manutenção corretiva e preditiva de modo a não deixar cruzamentos desligados no município.

5.3.  Garantia da funcionalidade preventiva no sistema durante um ano:

· Limpeza periódica dos equipamentos (remoção de fuligem) se vier a ser necessário;

· Atendimento remoto: executado de forma remota via internet em todo o sistema;

5.4.  Para prestar os serviços de garantia de funcionalidade a Contratada deverá dispor da seguinte estrutura mínima:

a) 01 (um) coordenador com experiência comprovada de no mínimo 02 anos de atuação na área com acervo técnico no CREA.

b) 01 (um) técnico em eletrônica.

c) 01 (um) veículo para as necessárias locomoções.

5.5. O atendimento deverá ser feito, conforme o caso, através das seguintes modalidades:

5.5.1. Atendimento remoto: deverá ser executado de forma remota, se possível, utilizando recursos de correio eletrônico (e-mail) e telefone como ferramentas de comunicação. Caso necessário, o atendimento contemplará o acesso e controle remoto dos recursos da Contratante.

5.5.2. Atendimento no local: deverá ser solicitado e executado nas instalações da Contratante.

5.5.2.1 O deslocamento até o local de atendimento será por conta da Licitante.

5.6. A solicitação dos atendimentos previstos nos subitem anterior poderá ser feita por meio de recursos de correio eletrônico (e-mail) e/ou telefone.

5.7. Os prazos para o início dos atendimentos solicitados serão os seguintes:

5.7.1. Atendimento remoto: o atendimento deverá ser iniciado em, no máximo, 01 (uma) hora após o recebimento de solicitação por parte da Licitante.

5.7.2. Atendimento no local: o atendimento deverá ser iniciado em, no máximo, 1 (um) dia útil após o recebimento de solicitação por parte da Licitante.

5.8. Fazem parte deste escopo os equipamentos, garantia da funcionalidade, garantia em geral e todos os outros artefatos fornecidos dentro do escopo de responsabilidade da Licitante.

5.9. Todos os custos, gerenciamento e execução de transporte de pessoal, mão de obra, insumos e equipamentos (caminhões, equipamentos de proteção individual etc.) para prestar a garantia de funcionalidade do sistema (equipamentos e software) serão de responsabilidade da Licitante.

5.10. A garantia da funcionalidade não deverá acarretar nenhum custo para a Contratante.

5.11. Os responsáveis pela garantia da funcionalidade do sistema deverão ser capacitados para reparar e sanar falhas na central de controle e nos equipamentos instalados em campo.

5.12. A Licitante deverá treinar engenheiros e técnicos indicados pela Contratante no funcionamento do software instalado na Central de Controle e nos equipamentos instalados em campo, de modo a garantir a operação do sistema.

5.13. No caso de avaria do veículo de serviço, o mesmo deverá ser substituído imediatamente.

6. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO

6.1. A contratação tem por objetivo a prestação de serviços especializados em laboratório de eletrônica na manutenção, recuperação e atualização de módulos de controladores eletrônicos e analisadores de tráfego, compreendendo aos equipamentos e LED.

- Analisadores de tráfego;

- Componentes, Rack’s e microprocessadores de controladores;

- Módulos detectores de veículos 2, 4 e 8 canais multiplexados;

- Conversores de fibra ótica de 01 e 02 canais, Full duplex e Half duplex;

- Módulos conversores padrão RS 232/485 para interligação de central de controle de tráfego;

- Gravação de Eprom e EEprom com Firmwear proprietário;

- Manutenção, atualização e intervenção remota e presencial de software licenciado.

- Switch óptico para Ethernet 10/100/1000 / para sinal elétrico 2 portas

- Servidor de serie Serial-Ethernet RS-232/422/485 porta selecionável.

- Módulo sincronismo GPS.

- Computador Servidor de dados da Central de Controle;

- Rede de dados interna para interligações de periféricos;

- Rede de dados externa para interligações em fibra ópticas no controlador;

- Rede de dados externa para interligações em elétricas no controlador;

- Implantação, parametrização, Programação semafórica, e manutenção de equipamentos da central de controle em sistema SAP, fornecida pelo município.

- Implantar, vistoriar, manter e restabelecer o sistema de aterramento dos controladores de tráfego, conforme recomendações do fabricante, com material fornecido pelo município.

- Lançar, recuperar, manter quando necessário à rede de interligação de controladores, os ativos de rede em fibra óptica, fornecida pelo município.

- Implantação de câmeras para detectores de veículos virtuais, fornecidas pelo município.

- Toda manutenção deverá ser realizada com peças e componentes originais e certificados.

  - EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO

- Os serviços executados deverão seguir as seguintes diretrizes abaixo.

- Manutenção e atualização (upgrade) em laboratório dos módulos que compõe os equipamentos instalados;

- Manter a qualidade original do fabricante;

- Vistoriar as instalações técnicas dos equipamentos;

- Manter equipamentos reserva em quantidade apropriada para manutenção imediata;

- Manter peças reserva de montagem mecânica (gabinetes) para recuperação imediata;

- Manter relatório atualizado das manutenções prestadas nos equipamentos;

- Reparar módulos e partes de controladores eletrônicos retirados de campo, notando em diários todas as ocorrências e reparos efetuados;

- Manter atualizado o software para sistema de seleção automática de plano – SAP;

6.3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6.3.1. A manutenção dos equipamentos e substituição de peças será efetuada nas oficinas e laboratório de eletrônica e microeletrônica equipadas para esta finalidade, e deverão ser cobertos por este contrato os equipamentos, bem como novos modelos que possam ser instalados ou implantados pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JANAÚBA-MG, objetivando a atualização e/ou melhoria tecnológica durante a vigência do contrato.

6.3.2. Os equipamentos para manutenção deverão ser retirados e entregues na sede do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JANAÚBA-MG, sob-responsabilidade da PROPONENTE, bem como, correrão por sua conta as despesas com frete, seguro, carga, descarga, mão de obra, embalagem e transporte.

6.3.3. Todas as atualizações de software e reparos nos sistemas de operações quando necessários serão realizados na sede do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JANAÚBA. Os custos com as licenças se farão as expensas da PROPONENTE.

6.3.4. A PROPONENTE se obriga a reparar e atualizar os equipamentos recebidos com defeitos, com peças originais de fábrica ou trocar por outros idênticos, em no máximo 05(cinco) dias úteis a contar da data da retirada dos mesmos na sede da DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JANAÚBA.

6.3.5. A PROPONENTE se obriga a manter um estoque mínimo de equipamentos como módulos, a ser determinado pela tabela na clausula 6.5, tendo como base o número de controladores instalados no município de JANAÚBA-MG.

- Atualmente o município de JANAÚBA disponibiliza de 03 (três) equipamentos controladores eletrônicos, estes instalados nos principais corredores de tráfego funcionando em sincronismo num sistema denominado “Onda verde”, podendo substituir e ampliar a rede semafórica de mais 10 (dez) equipamentos.

- A contratação dos serviços objeto deste termo de referência deverá abranger a recuperação, manutenção e atualização de módulos para um total de até 20 (vinte) equipamentos controladores eletrônicos, Analisadores de tráfego instalados ou a disposição para manutenção de emergência, bem como manutenção/atualização do software da CTA – Central de Tráfego por Área.

6.3.6. Caso os módulos de controladores forem de equipamentos que já teve sua fabricação descontinuada ou fora de uso, a PROPONENTE não será obrigada a repará-los e/ou atualizá-los. A PROPONENTE emitirá um relatório técnico acompanhado de uma declaração do fabricante do equipamento, descrevendo os motivos pelos quais os mesmo não podem ser recuperados e/ou atualizados, mais substituirá o equipamento por um outro que seja compatível conforme a descrição do fabricante.

6.3.7. Para os reparos em CHASSIS e CONTROLADORES não será feita troca, mas sim a manutenção dos mesmos, sendo que a PROPONENTE se obriga a efetuar o reparo num prazo não superior a 20 (Vinte) dias úteis, a contar da data de retirada da sede da DEPARTAMENTO DEE TRANSITO DE JANAÚBA, mais a PROPONENTE colocará outra peça substituindo até que essa seja devolvida, para que o bom funcionamento do tráfego continue.

6.3.8. A PROPONENTE manterá relatório atualizado das manutenções realizadas para que a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JANAÚBA possa efetuar acompanhamento quanto à freqüência das mesmas, e solicitar eventual solução de problemas sistêmicos, possibilitando a avaliação dos custos e qualidade dos serviços.

6.3.9. A PROPONENTE efetuará uma completa vistoria nos equipamentos instalados, para verificar a condições mínimas de instalação tais como: aterramento, ligações elétricas e conexões, fixação dos equipamentos, perfeito estado das caixas e gabinetes de acondicionamento dos mesmos, números de série, etc.

6.3.10. Nesta vistoria serão levantados os números de série de todos os equipamentos instalados em campo e existentes no almoxarifado da DEPARTAMENTO DE TRANSITO para efeito de controle da DEPARTAMENTO DE TRANSITO. Caso exista qualquer equipamento que não seja possível à identificação dos números de série, então um número lhe será atribuído quando da vistoria através de uma etiqueta apropriada.

6.4. EQUIPE TÉCNICA E INSTALAÇÕES

6.4.1. A PROPONENTE disponibilizará um técnico em eletrônica registrado no órgão competente que será o responsável técnico pelos reparos e por todo o controle de envio e recebimento de módulos bem como apoio técnico a equipe PROPONENTE pela DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JANAÚBA para implantação de controladores eletrônicos, certificando que os mesmos estão sendo instalados atendendo o padrão técnico solicitado pelo fabricante. Todos os custos com transporte (veículo, combustível, manutenção, etc.) até o local onde os equipamentos serão instalados será por conta da PROPONENTE.

6.4.2. O laboratório eletrônico terá instalações adequadas e compatíveis com os serviços que serão realizados, e deverá possuir no mínimo as seguintes ferramentas e equipamentos:

- Alicate de corte diagonal 4” com cabo isolado;

- Alicate de corte diagonal 6” com cabo isolado;

- Alicate de bico curvo 6” com cabo isolado;

- Jogo de chave Allen de 1,5mm a 10 mm;

- Pinça para eletrônica 6”;

- Jiga 12 fases de carga para teste de Controlador de Tráfego;

- Jiga de 8 loops para teste em Estação de Amostragem;

- Estação de solda;

- Conjunto chave de Fenda Phillips;

- Conjunto de chaves de boca;

- Caixa de ferramentas;

- Solda 60/40;

- 01 (um) multímetro digital 3 ½ dígitos, instrumento digital portátil, a categoria II 600V de segurança, possui função de congelamento da leitura, mudança de faixa automática, desligamento automático, holster protetor e LCD de 3 ¾ dígitos. Realiza medidas de tensão DC e AC, corrente DC e AC, temperatura, capacitância, frequência, resistência e teste de diodo e continuidade.

- 01 (uma) bancada de 1,5m x 0,80m com tomadas de tensões 110V e 220V estabilizadas, aterramento adequado e equipada com dispositivos de proteção.

- 02 caixas adequadas (para acondicionamento de componentes Módulos para manutenção).

- 01 Estação de retrabalho com a seguinte especificação mínima;

  - Potência: 320W

  - Lead-Free

  - Tensão: 220VAC 60HZ

  - Fusível: 3,15A

  - Temperatura: 150 ~ 500ºC

  - Vazão Máxima de Ar: 24 litros/minuto

  - Dimensões: 160 x 145 x 225mm

  - Peso Total: 4,5Kg

  - Peso do Ferro: 200g

  - Acompanha Pinça FP + 4 bocais:

  - Bico ø2, 5 mm

  - Bico ø4, 4 mm.

  - Bocal QFP 10 x 10 mm

  - Bocal QFP 15 x 15 mm

  - Cod. UCB: 127V - 21K166U / 220V - 21K167U.

- Osciloscópio Digital com a seguinte especificação mínima.

  - Instrumento digital, com interfaces USB Client / Host, LCD de 5.7 polegadas colorido, resposta em frequência de 60MHz, taxa de amostragem em tempo real máximo de 1Gs/s, dois canais, duplo traço, sensibilidade vertical de 2mV/DIV a 5V/DIV, varredura de 5ns/DIV a 50s/DIV, máxima tensão de entrada de 400V (DC + Pico AC), readout para diversos parâmetros, memória de 25kBytes máximo e funções aritméticas, auto configuração e FFT (Transformada Rápida de Fourier).

  - Display: LCD de 5.7 polegadas

  - Resolução do Display: 320 pixels horizontal por 240 pixels vertical

  - Contraste: Ajustável

  - Intensidade da Iluminação do Display: 300 nit

  - Largura de Banda de 60MHz / 2 Canais

  - Taxa máxima de amostragem real de 1GS/s para um canal e taxa de amostragem equivalente de

  - 25GS/s por canal

  - Medição automática do traço do cursor

  - FFT Integrado

  - Menus de funções e ajuda em vários idiomas, inclusive em português.

  - Gravação de forma de onda, configurações e restauração.

  - Gravação e reprodução de até 1000 telas seqüenciais

  - Interface USB Client e Host

  - Alimentação: Selecionável de 100V AC ~ 240V AC, com frequência de 45Hz ~ 440Hz CAT

- Megômetro Digital

  - Display: LCD 3 ½ Dígitos, 2000 Contagens (48 x 13mm).

  - Taxa de Amostragem: 2 ~ 3 vezes/s.

  - Indicação de Sobrefaixa: 1 ou -1.

  - Indicação de Bateria Fraca: Será mostrado B no display.

  - Sistema de Medida: Dois Terminais (Earth, Line). Mudança de Faixa: Manual e Automática (somente para MOhms).

  - Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 80%.Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80%.

  - Segurança: IEC1010 - Categoria de Instalação II.

- Terrômetro Digital:

  - Display: LCD de 3 ½ Dígitos (2000 Contagens).Taxa de Amostragem: 2 ~ 3 vezes/s.

  - Indicação de Sobrefaixa: Somente o dígito mais significativo será exibido.

  - Indicação de Bateria Fraca: A indicação B será mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação.

  - Data Hold.

  - Ambiente de Operação: 0°C ~ 40°C, RH < 80%.Ambiente de Armazenamento: -10°C ~ 50°C, RH < 80%.Grau de Poluição: 2.

  - Segurança: Certificado de acordo com IEC-348 e EN61010 (IEC 1010) Categoria de Instalação III.

ANEXO A – CONTROLADOR DE TRÁFEGO

# Especificação técnica para fornecimento de Controladores de Tráfego

# Todos os controladores de tráfego devem ser dotados de comunicação sem fio através de telefonia celular (GSM/GPRS/3G/4G), possibilidade de acerto do relógio automaticamente via GPS e entrada para detectores veiculares.

## Objetivo

A presente especificação técnica estabelece os parâmetros técnicos e funcionais mínimos para o fornecimento de controladores eletrônicos de tráfego já visando um pleno funcionamento com uma futura central de controle.

## Características Gerais

- O controlador eletrônico de tráfego deve operar, pelo menos, nas seguintes situações específicas:

como controlador de uma intersecção isolada;

como controlador atuado por demandas veiculares e/ou de pedestres, através de detectores veiculares e botoeiras, respectivamente;

como controlador participante de uma rede de controladores coordenados por relógios atualizados através de módulo GPS (Global Positioning System), portanto sem necessidade de comunicação entre controladores para sincronização do horário;

como controlador de uma intersecção que integra uma rede de intersecções coordenadas através de uma “central de controle”, onde toda a comunicação é realizada através de um modem GPRS/GSM/3G/4G em cada controlador.

- O controlador deve ser capaz de ser programado via central de controle, equipamento de programação incorporado, e ainda, por microcomputador portátil, ligado diretamente no controlador.

- O firmware do controlador deve ser capaz de ser atualizado via central de controle e ainda por microcomputador portátil ligado diretamente no controlador.

### Rede de Controladores

- A comunicação de dados entre os controladores e a central de controle deverá ser feita através de equipamento GPRS/3G/4G sobre infraestrutura de telefonia celular GSM.

- No impedimento da comunicação entre o controlador e a “central de controle”, o primeiro deve continuar operando normalmente, de acordo com a sua própria programação de tempo fixo, baseando-se no padrão de horário fornecido por equipamento GPS.

### Relógio

- A referência de tempo deve ser obtida por um relógio a quartzo com precisão de 35 (trinta e cinco) contagens em 1.000.000 (um milhão) que deve ser atualizado com o relógio fornecido pelo GPS a cada 15 (quinze) minutos pelo menos;

- deve ser construído com circuitos integrados, possibilitando que, na falta de energia, seja alimentado por bateria ou dispositivo similar, por um período mínimo de 48 (quarenta e oito horas);

- a introdução inicial ou a reprogramação do horário e dia da semana deve ser possível através dos seguintes dispositivos:

equipamento GPS;

equipamento de programação incorporado ao controlador;

microcomputador portátil.

- A todo acerto do relógio, o plano vigente deve ser ressincronizado ou mesmo substituído, automaticamente pelo próprio controlador, em função da hora do dia e dia da semana.

### Painel do controlador

O controlador deve possuir os seguintes recursos operacionais:

- chave liga/desliga das lâmpadas dos grupos focais. Ao desligar-se essa chave, os circuitos lógicos do controlador devem continuar ativos e os mostradores visuais internos do controlador, relativos às fases semafóricas, devem mostrar a operação do plano programado;

- chave para solicitação do modo amarelo intermitente;

- dispositivo de comando manual ou soquete para conexão do mesmo;

- dispositivo (porta lógica ethernet padrão RJ45) para conexão de microcomputador portátil;

- conector USB para inserção de dispositivos diversos;

- mostradores visuais que indiquem pelo menos:

verdes coincidentes;

falha de comunicação;

modo de operação.

- Duas (2) tomadas de 3 pinos (incluindo pino terra) para alimentação elétrica de 15 (quinze) A.

- Todos os elementos indicados nesse item devem ser devidamente identificados por termos consagrados pela Engenharia de Tráfego.

### Circuitos Eletrônicos do Controlador

O controlador deve utilizar circuitos integrados, sempre que aplicável, montados em placa de circuito impresso tipo “plug-in”.

### Testes de verificação

Em intervalos periódicos, o controlador deve efetuar testes de verificação no microprocessador, nas suas memórias e nas partes vitais dos circuitos de segurança operacional. A partir da identificação de uma falha, o controlador acionará seu mecanismo de segurança.

### Acionamento das Lâmpadas

- O controlador deve possibilitar o acionamento de lâmpadas halógenas, a leds ou incandescentes..

- Os circuitos que acionam as lâmpadas devem utilizar Triacs e fusíveis de saída dos módulos de potência (deve possuir um fusível por fase de grupo semafórico, sendo que este fusível deve ser instalado no próprio módulo de potência para fácil identificação e referência). A tensão de saída para as lâmpadas deve passar por disjuntor eletromagnético.

### Detecção de Lâmpadas Queimadas

O controlador deve detectar e informar, em seu display alfanumérico e para a central de controle, quando centralizado, a ocorrência de lâmpadas queimadas (para as lâmpadas de VERDE, AMARELO e VERMELHO), ou seja, não somente a queima da totalidade das lâmpadas de uma mesma saída de cor, mas sim a queima de uma unidade dentre todas as lâmpadas ligadas numa mesma saída de cor, informando no registro da ocorrência a cor e a fase correspondente.

### Modularidade das Fases

- O controlador deve apresentar configuração que permita inserção de módulos de potência (acionamento das lâmpadas dos semáforos) possibilitando o controle de até 8 (oito) fases.

- Cada módulo de potência será responsável pelo controle de uma ou duas fases. Assim, ao adicionar-se módulos de potência, o controlador permitirá uma solução modular que atenda a qualquer situação entre o mínimo de duas e o máximo de oito fases de uma intersecção.

- O controlador e os módulos de potência deverão permitir a ligação de pedestres paralelos, ou seja, deverá permitir a ligação de focos veiculares e pedestres na mesma fase, obedecendo as respectivas sequências de cores, exceto quando da utilização de grupos focais do tipo sequencial de 13 lâmpadas.

- O controlador e os módulos de potência devem permitir a interface com os grupos focais do tipo seqüenciais de 13 (treze) lâmpadas, sem reduzir a quantidade de fases controladas pelo equipamento.

## Base de Tempo dos Parâmetros Programáveis

Todas as temporizações programáveis do controlador devem ser derivadas do seu relógio interno, utilizando-se o segundo como unidade mínima de incremento.

### Verdes Conflitantes

- A Tabela de Verdes Conflitantes deverá ser específica e independente da tabela de associação de grupos semafóricos x estágios. Não serão aceitas soluções que deduzam a Tabela de Verdes Conflitantes a partir da tabela de grupos semafóricos x estágios.

- Deve existir um monitoramento contínuo do estado de todos os sinais das lâmpadas verdes, inclusive o de pedestres.

- A constatação da presença de verdes conflitantes deve levar o controlador a operar em modo amarelo intermitente, em no máximo 1 (um) segundo.

- A condição de intermitência deve persistir mesmo após uma interrupção de energia da rede durante várias horas e continuará até que a situação de conflito seja solucionada.

- Se a situação de verdes conflitantes for provocada por curto-circuito no cabeamento dos grupos focais, o controlador deve, também, entrar em modo intermitente.

### Ausência de Vermelho

- Deve existir um monitoramento contínuo, a cada intervalo máximo de 1 (um) segundo do estado de todos os focos vermelhos veiculares.

- Na ausência de vermelho em todos os focos de uma mesma saída de cor (fase), o controlador deve passar para o modo intermitente em, no máximo, 300ms (trezentos milissegundos).

### Interrupção de Energia Elétrica

- Na hipótese da tensão da energia cair abaixo do limite de segurança de trabalho do controlador, isto é, 15% (quinze por cento) do nominal, por período superior a 500ms (quinhentos milissegundos), o controlador deve ser forçado a seguir a seqüência descrita em “sequência de partida”.

- Na interrupção de energia por um período igual ou inferior a 500ms (quinhentos milissegundos), o controlador não reverterá para a seqüência descrita em 1.3.4, e seu desempenho não mudará durante ou depois da falha de energia.

- Na ausência de energia, a programação interna deve ser mantida e, ao ser restaurada, o controlador deve executar a seqüência de partida antes de iniciar o ciclo normal do plano vigente.

### Seqüência de Partida

Os sinais de tráfego, antes de mudarem para o estágio requerido, devem permanecer 5 (cinco) segundos em amarelo intermitente, seguido por 3 (três) segundos de vermelho total (todas as fases), para em seguida reiniciar o ciclo. Estes valores devem ser passíveis de alteração através do programador incorporado no controlador.

### Saída do Modo Intermitente

Independente do motivo que tenha induzido o controlador a operar no modo intermitente, este deve impor vermelho total a todas as fases durante 3 (três) segundos e, em seguida, iniciar o ciclo.

### Detectores

- O controlador deve dispor de, no mínimo, 12 (doze) entradas para detectores de veículos do tipo laço indutivo e 4 (quatro) entradas para botoeiras de pedestres. O módulo detector de veículos pode ser opcional a ser incorporado ao equipamento pela simples adição deste módulo, já o módulo detector para botoeiras de pedestres deve ser parte integrante do controlador.

- As entradas de detecção veicular (sejam por laço indutivo, por laço virtual ou outras formas de detecção similares) devem coletar informação de fluxo veicular e taxa de ocupação dos sensores para envio à central de controle através de comunicação sem fio de telefonia celular (GPRS/GSM/3G/4G);

- A botoeira de pedestres, ao ser acionada, propicia a ocorrência de um estágio apropriado para pedestre. Toda e qualquer interface entre a botoeira e o controlador deve, obrigatoriamente ser parte integrante do controlador;

- O controlador também deve permitir a ligação de detecção veicular através de laço virtual (câmeras em cuja imagem capturada é possível determinar áreas para detecção veicular). Deve ser possível a conexão de pelo menos 4 (quatro) câmeras de laço virtual em cada controlador de tráfego, podendo configurar em cada câmera pelo menos 4 (quatro) laços virtuais, totalizando 16 (dezesseis) laços detectores virtuais. Toda a interface necessária para ligação dos sensores do tipo laço virtual devem ser parte integrante do controlador;

- Deve ser possível configurar uma ou mais entrada de detecção para acionamento de um estágio dependente de demanda (estágio que só ocorre se existir demanda em pelo menos uma das entradas de detecção a ele associadas);

- Deve ser possível configurar uma ou mais entrada de detecção para estender o tempo de um estágio com tempo variável (o tempo desse estágio irá variar de acordo com a demanda nas entradas de detecção a ele associadas);

## Características Funcionais

### Sequência de Cores

- O controlador deve permitir as seguintes sequências de cores:

Grupos focais veiculares: verde > amarelo > vermelho > verde.

Grupos focais de pedestres: verde > vermelho intermitente > vermelho > verde.

- A comutação das cores deve ser executada sem que ocorram intervalos com situações visíveis de luzes apagadas ou acesas, simultâneas, no mesmo grupo focal.

### Períodos de Entreverdes

- Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes devem ser especificados para cada estágio, podendo ou não, serem válidos para todos os planos.

- O período de entreverdes deve ser composto dos seguintes parâmetros:

Período de amarelo (para veículos) e vermelho intermitente (para pedestres), ajustáveis entre 2 (dois) e 9 (nove) segundos;

Período de vermelho total ajustável entre 0 (zero) e 9 (nove) segundos.

- Para cada plano podem ser programados entreverdes específicos, variáveis para cada alteração da sequência de estágios.

- Desde que o controlador consiga atender aos requisitos determinados nesta especificação técnica, não haverá predileção por estratégia de controle por estágios, por intervalos ou outro qualquer.

### Capacidade Mínima do Controlador de Tráfego

O controlador deve apresentar as seguintes capacidades:

- 8 (oito) fases, com qualquer uma delas podendo ser programada como:

fase veicular com ou sem pedestre em paralelo;

fase de pedestres;

fase veicular com comando para grupo focal sequencial, em todos os modos de operação.

- 16 (dezesseis) estágios, no mínimo.

- O tempo de cada estágio poderá variar, pelo menos, entre 1 (um) e 199 (cento e noventa e nove) segundos.

- A ordem de programação dos estágios e/ou fases deve ser flexível, podendo variar sem restrições a cada plano.

- O número de estágios deve ser variável e ter uma sequência específica para cada plano.

- Uma mesma fase pode apresentar dois períodos de verde, com tempos diferentes entre si, ocorrendo dentro do mesmo ciclo.

- Possibilitar a programação de qualquer fase como dependente da demanda de pedestres e/ou veículos.

- Em caso de operação em modo atuado, o controlador deve permitir “salto” das fases que não apresentarem demanda.

- Capacidade de subdividir-se em até 4 (quatro) controladores virtuais (anéis), sem qualquer restrição da quantidade de fases por anel, a não ser a máxima quantidade de fases do controlador.

- O controlador deve comportar, no mínimo, 16 (dezesseis) planos de tráfego por anel, em modo autônomo.

- O controlador deve permitir a programação de plano em modo intermitente, além dos 16 (dezesseis) planos de tráfego estabelecidos no item anterior.

- O controlador deve apresentar uma tabela de mudanças de planos por anel, na qual podem ser especificados no mínimo 64 (sessenta e quatro) trocas semanais. Cada plano deve ser ativado a partir de um horário e de um parâmetro que especifique para quais dias da semana essa ativação será válida, ou até mesmo para uma data específica. Dessa maneira os anéis devem permitir rodarem ao mesmo tempo planos diferentes, ciclos diferentes e modos diferentes (intermitente, isolado, isolado atuado, coordenado).

- O controlador local deve ter um nível de senha para acesso à programação do mesmo, prevenindo alterações indesejáveis.

- O módulo GPS deve ser parte integrante do controlador.

- O módulo de comunicação por telefonia celular (GPRS/3G/4G) deve ser parte integrante do controlador.

### Mudança de planos e Mudança de Modos

A cada mudança de plano e/ou modo de operação, o controlador deve cumprir o final do ciclo vigente para em seguida assumir a nova condição, respeitando, pelo menos, os tempos de verde mínimo e o período de entreverdes.

Essa mudança deve ser programável no controlador entre SOFT e ABRUPT, conforme a necessidade de cada cruzamento:

- ABRUPT – Processo de troca de plano cuja diretriz consiste em substituir o plano anterior pelo novo no menor tempo possível, mesmo que para isso a sequência de estágios não seja cumprida na transição, respeitando tão somente os parâmetros de segurança.

SOFT - Processo de troca de plano cuja diretriz consiste em substituir o plano anterior pelo novo no tempo que for necessário para continuar cumprindo normalmente a sequência de estágios durante a transição.

## Modos de Operação

### Descrição Geral

Os controladores devem apresentar, no mínimo, os seguintes modos de operação:

- Intermitente – todos os grupos focais veiculares devem operar em amarelo ou vermelho intermitente (configurável), sendo que as fases de pedestres devem permanecer apagadas;

- Manual – a duração dos estágios é imposta pelo operador, de acordo com a sequência preestabelecida no controlador, no plano escolhido e respeitando os tempos de segurança estabelecidos;

- Isolado – o controlador deverá seguir sua programação interna, mantendo tempos de estágios fixos, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente;

- Isolado Atuado – o controlador deverá seguir sua programação interna, podendo variar os tempos de verde dos estágios associados a demandas nas entradas de detecção (sejam veiculares ou pedestres);

- Coordenado – o controlador opera em sincronia com os outros controladores o que é garantido através do relógio GPS que confere alta precisão à base de tempo do controlador;

#### No modo de operação “Coordenado”, o controlador deve poder ser atuado por detectores veiculares ou de pedestres. Neste caso, os estágios tem duração fixa, porém podem ou não ser suprimidos. No modo atuado, o respectivo estágio não tem duração fixa, varia entre vdmímo e vdmáximo, com incremento de vdx (extensão de verde), à cada passagem de veículo. A cada reconhecimento de passagem ou presença de um veículo e ou acionamento de botoeira de pedestres, o estágio configurado como dispensável e associado à demanda requisitada deverá ocorrer na ordem definida pelo plano vigente.

#### Na ausência de veículo e/ou de pedestres no estágio dispensável, este deve ser suprimido sendo que o tempo a ele destinado deverá ser subtraído do tempo total do ciclo vigente para os modos de operação “Isolado” e “Isolado Atuado”, e acrescentado a um estágio pré-determinado (anterior ou posterior a ele) no modo de operação “Coordenado” para que o ciclo seja mantido.

#### A solicitação da demanda ocorrida durante o verde do estágio requerido deverá ser desconsiderada pelo controlador.

### Descrição dos Modos de Operação

#### Modo Intermitente

- Este modo pode ser acionado a partir dos seguintes eventos:

Requisição através de chave localizada no controlador.

Imposição do próprio controlador, quando da ocorrência de falha do processador, falha de hardware, falta de consistência nos dados armazenados nas memórias do controlador, falha no cumprimento dos tempos de segurança, falta de energia no circuito de vermelho e situação de verdes conflitantes.

Requisição interna do controlador, devido à chamada de um plano, intermitente, durante um período programado.

Falha, ausência ou falta de alimentação da CPU.

- A frequência de intermitência deve ser de 1 (um) Hz, sendo o “dutty-cycle” de 50% (cinqüenta por cento).

#### Modo Manual

- Quando da utilização do modo manual devem ser respeitados os tempos de verdes mínimos programados, bem como os tempos de entreverdes.

- Os controladores, quando operando em modo manual, devem continuar a receber e tratar os comandos que lhe são enviados pela “central de controle” através do meio de comunicação, sem no entanto efetivá-los em campo.

- A operação de modo manual deverá ser efetivada pela inserção, através da conexão de um dispositivo de comando manual na entrada apropriada.

#### Modo Isolado

- A temporização dos estágios deve ser derivada de seu relógio digital, controlado por cristal.

- As mudanças de planos devem ser implementadas tomando como referência o mesmo relógio que especifica os parâmetros de horário. Este relógio deverá ser reajustável através do equipamento GPS, de equipamento de programação e do microcomputador portátil. Para todo acerto de relógio do controlador, o plano vigente deve ser ressincronizado, ou mesmo substituído, de modo a se adequar novamente à tabela de mudança de planos e aos parâmetros do plano correspondente.

Cada um dos planos deve conter, no mínimo, os seguintes parâmetros:

tempo de cada um dos estágios;

tipo de estágio, normal ou dependente de demanda.

#### Modo Isolado Atuado

A duração dos verdes correspondentes a estágios de duração variável, deverá variar entre valores programáveis de verde máximo e verde mínimo, em função das solicitações provenientes de detectores veiculares associados ao estágio em questão. A cada uma destas solicitações o respectivo tempo de verde, quando presente, será incrementado de um período programável, denominado extensão de verde.

#### Modo Coordenado

- O controlador deverá seguir sua programação interna, mantendo fixos os tempos de ciclo, de estágios e de defasagens, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente.

- O controlador deve operar levando em conta o horário de início do plano vigente e o valor da defasagem estipulada para o plano vigente, de forma a assegurar a sincronia com os demais controladores.

- No modo coordenado não haverá estágios de duração variável.

## Características Gerais de Projeto e Construção

### Alimentação, proteção e interferências

- O controlador deve funcionar nas tensões nominais utilizadas na cidade, isto é, 110 Vca e 220 Vca +/- 15%.

- O controlador deve ser protegido, totalmente, contra sobretensões ou correntes excessivas por disjuntores eletromagnéticos e fusíveis com varistores adequados.

- O controlador deve possuir dispositivo protetor contra surtos de tensão, da ordem de 40KA (quarenta mil amperes) para a entrada de alimentação, da ordem de 8KA (oito mil amperes) para as entradas de detecção e da ordem de 15KA (quinze mil amperes) para cada saída de cor das fases semafóricas.

- O controlador deve dispor de ponto de conexão próprio para aterramento.

- Quando a tensão de alimentação cair abaixo do mínimo previsto no item “a” (15% de variação sobre o valor nominal), por um tempo maior que 500ms (quinhentos milissegundos), o controlador deve desligar-se, religando-se automaticamente quando retornar a condição normal de alimentação.

- O controlador deve possuir borneira independente, para ligação de cabo alimentador com até 6 (seis) mm2 de seção, não sendo aceitas conexões realizadas diretamente nos disjuntores de entrada.

### Prioridade para o Transporte Coletivo

- O controlador deve possuir uma lógica interna que permita fornecer prioridade para o transporte coletivo sem a necessidade de interligação com uma central de controle;

- A prioridade para o transporte coletivo deve ocorrer através de sensores instalados em pontos específicos da via (receptores) que consigam comunicar-se com sensores instalados (embarcados) no transporte coletivo (transmissores);

- Na comunicação entre os sensores TRANSMISSORES e RECEPTORES deve ser possível passar informação de pelo menos 1 Byte (0-255), permitindo programações diferenciadas, como: informar o tipo de veículo, informar se o veículo está atrasado, etc.

- O algoritmo do controlador que fornece prioridade para o transporte coletivo deve permitir ajustes para ação diferenciada de acordo com a faixa horária (rush da manhã, entre pico da manhã, rush do almoço, entre pico da tarde, rush da noite, etc.) e também permitir ajustes para a recuperação do sistema após causar a perturbação (desequilíbrio) do ciclo com o fornecimento de mais tempo de passagem para o transporte coletivo.

### Gabinete do Controlador

- As partes constituintes do controlador, caso sejam confeccionadas com materiais ferrosos, devem ter proteção anti-corrosão através de tratamento de galvanização (zincagem), ou processo equivalente.

- Os fios internos devem ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem atingidos por portas ou qualquer outra parte móvel.

- O controlador não deve apresentar pontos com energia expostos.

- O gabinete do controlador pode apresentar abertura para ventilação, desde que evitada a entrada de poeira, chuva ou insetos.

- As partes encaixáveis do controlador devem ser fixadas por elementos que as impeçam de cair ou se desarranjar, caso ocorram vibrações excessivas ou operações inadvertidas.

- A substituição de módulos deve ser executada com a máxima facilidade e rapidez, para o que serão empregadas, onde e sempre que possível, conexões para encaixe “plug-in” com trava.

- No gabinete do controlador deve existir dispositivo adequado para guarda de documentos.

- As chaves do gabinete devem ser de mesmo segredo para todos os equipamentos.

- O controlador deve permitir ser instalado em bandeja, coluna metálica ou base de concreto, conforme padrão utilizado pelo fabricante e sua fixação se dará sem a necessidade de remoção prévia de partes do equipamento.

- O gabinete deve ser construído com chapas de aço carbono de, no mínimo 2mm (dois milímetros) de espessura ou material de resistência mecânica equivalente e ser pintado com pintura epóxi-pó, na cor solicitada pela contratante.

- O controlador alojado em seu gabinete deve funcionar em campo, resistindo à temperatura ambiente externa de 0 (zero) a 55 (cinqüenta e cinco) graus centígrados, umidade relativa do ar de 0 (zero) a 95 (noventa e cinco) por cento, atmosfera com presença de elementos oxidantes, corrosivos, oleosos e partículas sólidas, e a uma precipitação pluviométrica máxima de 2000 mm/ano (dois mil milímetros por ano). O gabinete do controlador deve ser a prova de poeira e chuvas.

- O projeto mecânico do controlador deve facilitar ao máximo o acesso e a reposição de conjuntos, subconjuntos e placas eletrônicas, evitando a remoção ou desmonte de outros componentes, partes mecânicas ou estruturais, inclusive as borneiras de saídas para as lâmpadas.

- A conexão dos cabos dos grupos semafóricos, das botoeiras e dos laços ao controlador deverá ser feito por meio de conectores do tipo bloco macho-fêmea, que utilizam mola.

### Parte Eletrônica

- O projeto do controlador deve priorizar o uso de placas, conectores e componentes eletro-eletrônicos fabricados ou encapsulados (no caso de semicondutores) no Brasil. Para componentes de larga escala de integração como memórias, microprocessadores, etc., devem ser empregados aqueles amplamente utilizados no mercado nacional.

- Todas as placas do equipamento devem ser em circuito impresso, não sendo aceitas trilhas na forma de fios soldados ou em “wire-wrap” ou similares. Também não admitir-se-á “lay-outs” onde ocorram superposição de componentes. As placas devem ser confeccionadas em fibra de vidro translúcida, de alta qualidade e resistência mecânica.

- A placa e seus componentes, devidamente identificados por códigos e símbolos normalizados, devem ser protegidas com verniz apropriado após soldagem.

- Todas as placas e módulos que compõem o controlador, devem possuir identificação contendo o código do módulo ou placa (quando existir) e o número de série. Em hipótese alguma devem existir dois módulos ou placas com o mesmo número de série.

- O módulo de potência (acionamento das lâmpadas dos semáforos) deve conter circuitos de acionamento para uma ou duas fases, devendo para cada fase, possuir no mínimo, 4 (quatro) saídas independentes, para as cores dos semáforos e para o pedestre paralelo. Cada saída referente a uma determinada cor, de acordo com previa seleção, deve possuir a capacidade de alimentar até 05 (cinco) lâmpadas incandescentes de 100W. Os módulos devem ser totalmente eletrônicos e protegidos contra curtos-circuitos e interferências, através de fusíveis e isoladores. O acionamento das lâmpadas dos semáforos deve ser efetuado por elementos de estado sólido (Triacs), com detecção de “zero crossing” de corrente, propiciando assim, um aumento da vida útil das lâmpadas.

- O controlador deve possuir proteção independente para todos os grupos focais, com o uso de fusível compatível.

- As memórias de armazenamento do firmware do controlador devem possibilitar expansão deste firmware de no mínimo 20% (vinte por cento). As memórias com os programas de aplicação podem ser do tipo volátil (requerem energia para manter a informação armazenada), enquanto as que contêm os parâmetros ou programação do controlador devem ser do tipo não volátil (aquelas que guardam todas as informações mesmo quando não estiverem a receber alimentação).

- O controlador deve possuir dispositivos de proteção contra indução eletromagnética, descargas elétricas e interferências, de modo a alcançar a plena compatibilidade com o ambiente em que irá operar. Assim sendo, a licitante deve garantir a operacionalidade do controlador para que sinais espúrios, tanto irradiados pelo ambiente, quanto conduzidos pela rede de alimentação, não causem erros ao seu funcionamento.

- Os conectores das placas devem ter um guia apropriado impossibilitando o intercâmbio de placas com funções diferentes.

- A instalação da peça macho do conector será feita nos módulos e/ou placas de circuito impresso. A peça fêmea será acoplada rigidamente em armários, bandejas ou placas de distribuição de sinais.

- O módulo ou placa quando instalado, deve ser travado de modo a evitar sua desconexão acidental ou a ocorrência de maus contatos.

- Todos os módulos/placas devem ter painéis metálicos evitando o contato manual excessivo com os mesmos, bem como puxadores ou dispositivos equivalentes para que na extração e inserção dos módulos não seja necessário o contato das mãos diretamente sobre a PCI (placa de circuito impresso).

- Não serão aceitos módulos encapsulados ou hermeticamente selados.

- O equipamento deve fornecer meios de indicação que assegurem a rápida identificação de uma unidade ou módulo defeituoso.

- Todas as partes do controlador devem ser alimentadas por fonte adequada, cujas principais características são:

Tensões de saída reguladas para alimentação dos dispositivos eletrônicos com precisão de 1% (um por cento);

Proteção eletrônica contra curtos-circuitos, sobrecargas, circuitos abertos, sobretensão e subtensão.

- Todos os fusíveis utilizados no controlador devem ser acessados com facilidade e estar devidamente identificados.

### Bateria

Caso haja interrupção de energia, deve entrar em operação uma bateria, ou dispositivo similar, para garantir a alimentação do relógio do controlador por pelo menos 48 horas sem energia elétrica.

## Equipamento de programação

O equipamento de programação deve ser alfanumérico com visor de pelo menos 2 (duas) linhas, com luz de fundo e estar incorporado ao controlador.

### Funções de Programação

O equipamento de programação deve executar as seguintes funções:

- Programação ou alteração, total ou parcial da tabela de horários.

- Programação ou alteração, total ou parcial dos parâmetros que compõem cada um dos planos.

- Programação ou alteração dos tempos de entreverdes.

- Acerto do relógio interno do controlador.

- Imposição de um determinado plano para vigência imediata.

- Programação e alterações de todos os parâmetros básicos da intersecção, inclusive tabela de verdes conflitantes.

- Armazenamento de programação em sua memória interna.

### Funções de Verificação

- Leitura e verificação de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória de dados do controlador.

- Leitura e verificação do relógio interno do controlador.

- Leitura e verificação das indicações de falhas do controlador.

- Verificação do modo em que estiver operando o controlador.

### Outros Requisitos

- O equipamento não deve permitir a introdução de parâmetros indevidos, efetuando verificações antes da retransmissão ao controlador.

- A interface com o usuário deve ser alfanumérica em linguagem clara, interativa e simplificada, sem a utilização de códigos.

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### A proponente que não for fabricante dos equipamentos denominados “Controladores Eletrônicos de Tráfego” deverão apresentar carta de solidariedade do fabricante manifestando capacidade de fornecimento dos equipamentos e autorizando a empresa proponente e revender e comercializar os equipamentos por ela fabricada, atestando ainda o pleno atendimento de todos os requisitos técnicos deste edital.

### O controlador deverá possuir proteções contra indução eletromagnética, descargas elétricas, interferências, sobrecorrentes, correntes de fuga, choques elétricos e sobretensões.

### Especificamente, deverão ser realizados e comprovados com a apresentação dos respectivos laudos, os seguintes ensaios baseados na norma EN 50293:

- Entrada de alimentação CA

Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 2 (dois) kV de pico entre linha e terra e 1 (hum) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B.

- Entradas de Controle e Comunicações

Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 1 (hum) kV de pico entre linha e terra e 0,5 (meio) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B.

### Os laudos e/ou certificados comprobatórios dos ensaios deverão ser emitidos por entidades (universidades, institutos, laboratórios, etc.) qualificados para a realização desses ensaios, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional (credenciamento INMETRO) e/ou internacional.

### Tais laudos devem ser fornecidos juntos com a documentação de habilitação da licitante, sob pena de não habilitação.

### Comprovação de que o sistema de comunicação por GSM/GPRS/3G/4G dos controladores de tráfego está devidamente homologado, através da apresentação do certificado de homologação, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Esses documentos comprovando que os modens a serem fornecidos estão homologados pela ANATEL devem ser fornecidos juntos com a documentação de habilitação da licitante, sob pena de não habilitação.

## AMOSTRAS

### A licitante cuja proposta foi classificada em primeiro lugar (vencedora) deverá comprovar o pleno atendimento de todas as exigências deste edital através do fornecimento de uma amostra do controlador de tráfego a ser fornecido em comunicação com uma central de controle instalada num computador com todos os softwares necessários, cuja interligação (central – controlador) deve ser feita, necessariamente, através de comunicação de telefonia celular.

#### Todas as funcionalidades do controlador de tráfego deverão ser possíveis de serem reproduzidas nessa demonstração para a comprovação do pleno atendimento do edital, incluída a comunicação com uma central de controle e a prioridade para transporte coletivo.

### A entrega das amostras e da comprovação deve ser feita no máximo em 10 (dez) dias após a classificação da licitante como vencedora do certame e antes da respectiva adjudicação, a qual se dará somente após a comprovação do pleno atendimento das exigências do edital.

### Caso a licitante não consiga comprovar o pleno atendimento do edital ou reste claro o não atendimento de algum dos itens exigidos, então a proposta da licitante será desclassificada para dar lugar à proposta comercial da licitante classificada em segundo lugar e assim sucessivamente até que se consiga eleger uma empresa vencedora.

# TREINAMENTO

## A ofertante deverá fornecer treinamento para programação, operação e manutenção em campo dos controladores de tráfego com duração mínima de 02 (dois) dias para a quantidade de 10 (dez) participantes, sendo que todo o material didático para a realização do curso será de responsabilidade da ofertante, o qual deverá ser oferecido nas instalações do Departamento de Trânsito do Município.

# ANEXO B - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SEMÁFOROS A LED.

- INTRODUÇÃO

O advento da Tecnologia LEDs à Iluminação Semafórica trouxe uma ampla gama de benefícios para à sociedade.

Atrelada à significativa economia de energia, há ainda os ganhos em manutenção, redução dos tempos de troca, a redução de emissão de gases poluentes e de CO2, a melhor visibilidade por parte do motorista e do pedestre, longa vida útil, possibilidade de aplicação de nobreaks, entre outros.

No entanto, para que todos esses benefícios sejam alcançados de forma consistente, se faz necessário o seguimento de diversos padrões e regulamentações internacionais ou nacionais aplicadas à essa nova tecnologia.

No Brasil já temos uma referência normativa em vigor, a NBR 15889:2010 que abrange o tema e será usada como uma das bases para este documento.

Outras bases serão os requisitos publicados pelo ITE Institute of Transportation Engineers e a normas européias EN12368:2006.

- OBJETO

Este documento visa estabelecer as especificações mínimas exigíveis para aquisição de  focos semafóricos a LEDs de 200mm e 300mm utilizados em grupos focais para motoristas e pedestres.

  - Serão considerados focos nas cores: verde, amarelo e vermelha.

Outros modelos de focos, tais como contadores digitais e focos com contendo figuras movimento, não fazem parte do escopo deste documento.

- DEFINIÇÃO:

Módulo Focal à LED: Conjunto formado pelos circuitos LEDs de alta intensidade, fonte de alimentação chaveada com proteção elétrica contra curto circuito, transientes e surtos de tensão, terminais de conexão anti-corrosivos identificados por cor ou rabichos de conexão identificados por cor, proteções mecânicas, guarnição de borracha, formando um bloco único.

- CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

  - Os LEDs do foco semafórico deverão ser montados de tal forma que caso haja a falha de um LED individualmente, a luminosidade total do conjunto não fique comprometida em mais que 2%. Este item poderá ser desconsiderado quando o foco semafórico for baseado em LEDs de alta potência ligados em série.

  - A placa de circuito impresso que acomoda os LEDs e o circuito eletrônico deverá ser feita em FR-4 ou CEM-1 e tenha sua superfície na cor preta (fosco). Não poderão ser aceitas placas feitas em Fenolite (FR-0, FR-1 ou FR-2).

  - Quando aplicável, o foco semafórico deve ser construído de tal forma que a poeira não fique acumulada em sua superfície.

  - O Cluster semafórico devera ser construído de tal forma que sua fixação seja fácil e não exija ferramentas especiais ou que não possam ser facilmente encontradas no mercado.

  - Os cabos de alimentação devem estar dispostos de tal forma que seja impossível à penetração de água através do orifício de entrada dos cabos (quando houver).

  - Os focos semafóricos deverão possuir uma guarnição de borracha, sem emendas e que seja capaz de cobrir todo o diâmetro do foco semafórico de forma que não acúmulo de água nas regiões da junção do invólucro do LED semafórico.

  - O fornecedor deverá mostrar a origem dos LEDs usados e garantir que eles podem atender todos os requisitos das normas NBR 15889:2010 e também funcionar dentro de suas especificações nominais (especificadas pelo fabricante) para a tensão nominal onde o foco semafórico será instalado.

  - Uma vez que os focos semafóricos serão instalados em ruas e avenidas e estarão sujeitos as mais variadas condições climáticas, sua identificação precisará ser estar legível e indelével durante toda sua vida útil de forma que o direito de garantia possa ser exercido em qualquer momento.

  - O foco semafórico deverá possuir as seguintes marcações.

a) Marca

b) Local de Fabricação

c) Modelo

d) Serial Number

e) Faixa de tensão de trabalho (com indicação AC/DC)

f) Frequência (quando a alimentação for AC

g) Potência

h) Corrente

i) Data de Fabricação, caso a data seja listada através de um código, o procedimento para determinação da data através do código deve estar claramente descrita no catálogo do fabricante.

    - As marcações poderão estar em alto relevo no invólucro do foco semafórico ou poderão estar em uma etiqueta, neste caso, o produto com sua etiqueta deverá ser submetido ao teste de indelebilidade.

- CARACTERÍSTICA MECÂNICA:

  - As características dimensionais estão associadas à compatibilidade mecânica do foco semafórico com o sistema e também a sua robustez perante a situações de estresse mecânico.

  - Dimensional:

    - O cluster de LED devera ter a superfície visível do foco semafórico possua diâmetro de 200mm ou 300mm ±10%. Ademais, é recomendável que as medidas de profundidade, diâmetro interno e externo devam estar compatíveis com os porta-focos disponíveis no mercado Brasileiro.

  - Materiais:

    - O invólucro do produto deverá ser feito em Policarbonado anti-chama na cor preta. As lentes deverão ser produzidas em Policarbonato transparente ou nas cores solicitadas e possuírem estabilizadores UV. A conformidade com este item será feita através de relatórios fornecidos pelo fabricante da resina plástica usada como matéria-prima para produção do invólucro.

    - As lentes deverão ser lisas e polidas de forma a evitar o acúmulo de poeira e resíduos de poluição. Todos os materiais e peças que formam o foco semafórico deverão ser resistentes à corrosão mesmo quando instalados em regiões costeiras. Conforme item 4.2 da norma NBR15889:2010

  - Cabos:

    - Para assegurar melhores condições de conexões e proporcionar uma melhor comunicação visual. O foco semafórico deve estar provido de cabos flexíveis 20 AWG, 600V e comprimento não inferior a 300mm. Que devem ser da mesma cor que o foco semafórico, por exemplo, cabos amarelos para o foco semafórico de cor amarela.

  - Proteção:

    - O foco semafórico deverá possuir IP (Índice Internacional de Proteção contra ingresso de corpos sólidos e umidade) igual ou superior a IP55. Esse requerimento se faz importante não somente para proteger o foco semafórico contra chuvas e tempestades, mas também contra jatos de água que podem ser aplicados em eventuais procedimentos de lavagem dos grupos focais. Os testes de verificação de IP deverão ser feitos de acordo com as normas NBR IEC 60529 ou serem considerados focos semafóricos Tipo 4 de acordo com testes da norma NEMA STD 250.

  - Resistência a Impactos:

    - O foco semafórico deverá suportar os impactos previstos na norma NBR 15889:2010.

  - Resistência à Vibração:

    - O foco semafórico deverá resistente às vibrações mecânicas que podem ocorrer durante a operação normal do produto em campo (por exemplo: ventanias, tratores em obras nas proximidades, britadeiras, etc.). As especificações para os testes de vibração estão descritas na norma MIL STD 883.

- Características Elétricas

  - As características Elétricas formam o principal elemento das especificação visto que o objetivo prioritário dos foco a LED é a economia de Energia Elétrica. Os testes de verificação de conformidade com os requisitos da especificação deverão ser feitos a uma temperatura ambiente de 25+/- 2 graus Celcius e seguir as condições de testes estabelecidas nas normas NBR 15889:2010.

  - Tensão de Entrada:

    - O foco semafórico a LED deverá funcionar e manter suas especificações sob uma tensão de 127V ±10% 60Hz e 220V ±10% 60Hz ( conforme tensão solicitada) a uma frequencia de 60Hz ±3 e também que o mesmo mantenha suas características funcionais a uma variação de ±20% da tensão nominal.

  - Corrente de Entrada:

    - A Corrente Elétrica de Entrada medida sob condições especificadas de temperatura e tensão não poderão variar em mais que 10% informado pelo fabricante.

  - Potência de Entrada:

    - O valor RMS da Potência de Entrada nominal de cada módulo e para cada cor deverá ser informada pelo fabricante e seu valor medido não poderá variar mais que 10% do valor informado. Esse valor não deve exceder 10Watts para os módulos de 200mm. A potência declarada deverá estar de acordo com o item 4.5 da norma NBR 15889:2010.

  - Tensão de Desligamento:

    - Não poderá haver luminosidade visível no foco Semafórico quando a tensão de alimentação estiver abaixo de 35 VAC.

    - Tensão de Ignição: O foco semafórico deve estar emitindo 90% de sua intensidade luminosa dentro de 75ms depois de energizado.

  - Fator de Potência:

    - O Fator de Potência medido sob condições nominais deverá ser igual ou maior que 0,92

  - Distorção Harmônica Total:

    - A Distorção Harmônica Total (Também conhecido como THD) medido em condições nominais deverá ser igual ou menor que 20%.

  - Transientes:

  - O circuito do foco semafórico deverá estar protegido contra surtos de tensão e transientes conforme norma NBR 15889:2010, NEMA Standard TS 2-3003 ou EN50293.

  - Resistência de Isolação:

    - A Resistência Elétrica de Isolação do foco semafórico não deverá ser inferior a

2 Mohm quando ensaiada em condições nominais de temperatura e umidade. Os testes de verificação devem ser feitos de acordo com a norma NBR 15889:2010

  - Rigidez Dielétrica:

    - Aplicar entre as partes vivas interligadas do foco semafórico e seu invólucro, uma tensão senoidal de 60Hz igual a 2 vezes a tensão nominal de operação do foco semafórico mais 2000V. Esta tensão será aplicada durante 1 minuto e neste intervalo a corrente de fuga não poderá ultrapassar 100mA. As condições de ensaio e os testes de verificação devem ser feitos de acordo com a norma NBR 15889:2010

  - Proteções:

    - O foco semafórico deverá ser protegido contra flutuações de até 20% na rede elétrica além de surtos de sobrecarga. Também poderá ter fusíveis de segurança externos (preferencialmente) ou internos. As condições de ensaio e os testes de verificação devem ser realizados de acordo com a norma NBR 15889:2010

    - Os cluster de LED não poderão receber nenhum tipo de componentes eletrônicos externos ou ligados nos bornes de saída dos controladores a fim de viabilizar seu perfeito funcionamento.

    - O cluster semafórico também deverá ser projetado de forma que possa detectar uma falha catastrófica no módulo de LEDs e apresentar uma resistência de 250Kohms nos terminais de entrada em menos de 75ms.

  - Componentes

    - Utilização de LEDs de alta intensidade AIInGaP, para as cores amarelo e vermelho e LEDs de alta intensidade InGaN, para a cor verde;

    - Os LED utilizado nas montagens dos clusters deverão ser da tecnologia SMD, nenhum outro será aceito.

  - Características Térmicas.

    - As características térmicas descritas neste documento deverão ser verificadas de acordo com os procedimentos descritos na norma NBR 15889:2010

- CARACTERÍSTICAS ÓTICAS

  - As condições para os ensaios de fotometria devem estar de acordo com o anexo A da norma NBR 15889:2010 conforme tabela abaixo. tabela 1

  - A luminosidade máxima para cada coordenada não deve ser 3 vezes maior que os limites mínimos estabelecidos nas tabelas acima.

  - Os limites mínimos especificados deverão ser atendidos durante todo o período de garantia estabelecido pelo fabricante.

  - Uniformidade:

    - O foco semafórico deve apresentar um grau de uniformidade de no máximo 1:10 com relação a luz emitida pela sua superfície. O teste de verificação é realizado de acordo com o item 5.2.10 da norma NBR 15889:2010.

  - Conjunto de lentes

    - A aparência do módulo focal a LED, quando aceso, deverá ser uniforme na sua cor, não permitindo a identificação visual dos leds que compõem o módulo.

    - O Cluster de LED deverá ter um conjunto de no mínimo 2 Lentes de Fresnel a fim de proporcionar o efeito de fluxo incandescente, similar ao de uma lâmpada incandescente.

  - Cromaticidade:

    - A luz emitida pelo foco semafórico deverá estar dentro da região compreendida entre os pontos listados da tabela abaixo e será tomada como referência o diagrama de cromaticidade IEC 1931.

    - O Cluster de LED deverá ter um conjunto de no mínimo 2 Lentes de Fresnel a fim de proporcionar o efeito de fluxo incandescente, similar ao de uma lâmpada incandescente.

  - Cromaticidade:

    - A luz emitida pelo foco semafórico deverá estar dentro da região compreendida entre os pontos listados da tabela abaixo e será tomada como referência o diagrama de cromaticidade IEC 1931.

* as tabelas  foram retirada do ITE – Institute of Transportation Engineers (2005)

  - Efeito Fantasma:

    - O fabricante do foco deve informar qual a classe de Efeito Fantasma de seu produto. Os testes para determinação da classe de Efeito Fantasma de um foco semafórico estão descritos no capítulo 6.6 da norma EN12368:2006 ou pelo item 5.3 Efeito Fantasma da norma NBR 7995:2009.

  - Compatibilidade com Controladores:

Grande parte da base instalada de controladores semafóricos foi primariamente desenvolvida para utilização em conjunto com lâmpadas incandescentes, e nem todas as topologias de circuitos de LEDs conseguem se intercomunicar com o controlador exatamente da mesma forma que as lâmpadas incandescentes gerando problemas de funcionamento.

    - O foco semafórico deverá ser operacionalmente compatível com os controladores semafóricos onde o mesmo possa vir a ser aplicado. Essa compatibilidade leva em consideração os circuitos de proteção utilizados pelos controladores para detectar presença de lâmpada e sinais verde conflitantes. O fabricante deverá fornecer um conjunto de amostras suficiente para construir um grupo focal e efetuar testes práticos de funcionalidade.

- CONDICÕES GERAIS - O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABRANGE AINDA OS SEGUINTES ITENS:

  - A contratada se obriga a realizar quaisquer testes nesses equipamentos, em especial os de caráter óptico, mecânico e elétrico, se no decorrer do prazo Contratual os órgãos nacionais de trânsito vierem a exigi-los, sem ônus adicionais á Contratante.

  - Detalhamento das características técnicas e funcionais dos módulos focais à LED.

  - Fornecimento de desenhos dimensionais, diagramas, procedimentos técnicos de instalação, esquemas, planos, relatórios e laudos técnicos e/ou certificados de ensaios emitidos por Institutos ou órgãos Nacionais e/ou Internacionais credenciados e/ou reconhecidos pelo INMETRO ou IPT. Uma vez que está sendo adotada a tabela de luminosidade do ITE – Institute of Transportation Engineers, serão aceitos laudos e certificados que digam que os equipamentos ofertados atendem a esta norma específica.

  - A não apresentação de laudo técnico, conforme especificado acima, implicará na desclassificação da licitante.

  - Teste de compatibilidade:

    - Será verificado se os módulos à LED são compatíveis a operar com controladores de tráfego utilizados pela Contratante, sendo eles: Controladores Microprocessados, Os módulos focais a LED devem aceitar acionamento de potência por contato seco, por triacs e operação em modo piscante, bem como permitir monitoração de conflitos de fases verdes e falta de fase vermelha para os Controladores Microprocessados relacionados neste parágrafo. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto aos fabricantes dos controladores de tráfego.

- Ensaios:

O não atendimento de qualquer dos itens especificados neste Anexo ensejará na não aceitação dos módulos ofertados pela proponente, que serão desclassificados na forma

ANEXO C - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE DETECTORES VIRTUAIS

- ESCOPO;

  - A presente Especificação Técnica estabelece as condições técnicas funcionais mínimas para efeito de fornecimento de para câmeras com tecnologia embarcada contento detectores virtuais baseado em sensor de tráfego com tecnologia não invasivo;

  - Estabelece também a documentação técnica correspondente e os requisitos para aceitação dos equipamentos;

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS;

  - O detector de veículos deverá ser baseado na tecnologia não invasivo, ou seja, sem cortes no pavimento. O produto possuirá uma imagem panorâmica do local onde possibilitará desenhar laços virtuais nas via e cada laço virtual fornecerá informações especificas de presença de veículos, tempo de ocupação, percentual de ocupação em filas nas vias até 150 metros;

  - A tecnologia utilizada deverá câmera embarcada com auto-processamento, armazenagem e baseada na tecnologia analise de imagens;

  - O equipamento deverá ter a capacidade de dectar a presença de veículos em qualquer tipo de piso, ou seja, asfalto, concreto, poliédrico, bloquete, intertravado, calçamento ou sem pavimentação (terra).

  - A detecção deverá ser realizada através de circuitos virtuais ou zonas de detecção que podem ser editados e modificados, através de software proprietário;

  - A capacidade de detecção deverá ser de até 15 laços, divididos em presença e fila;

  - Com angulo detecção por equipamento de até 3 vias;

  - A unidade deverá controlar ou detecta veículos parados e veículos em movimento;

  - Todos os componentes de detecção deverão ser integrados carcaça da câmera de forma que nenhum outro equipamento, de conversão de imagem  seja instalado no gabinete do controlador;

  - O equipamento deverá ter  a possibilidade de fornecer estatísticas de tráfego (incluindo a velocidade média e a classificação do veículo).

- EMPACOTAMENTO MECÂNICO;

  - A unidade deverá abrigar um diapositivo eletrônico composto de câmera IP, modulo central de processamento para armazenagem dos dados de parametrização e bornes de ligação (Ethernet, I/O Digitais e Serial);

  - A carcaça deverá ser classificada como Classe A com Certificações FCC (Federal Communications Commission)	 e está em conformidade com a directiva CE (2004/108/CE ).

  - A carcaça deverá ser confeccionada  de material resistente aos raios UV e é resistente à água, com proteção IP67;

  - Câmera  deverá incluir suporte e braçadeiras para fixá-la a um poste ou um semáforo;

  - A carcaça deverá ser  selada e não precisará estar aberta para instalar o sensor de tráfego;

  - A imagem gerada deverá ser em preto&branco;

  - A unidade devera ter até 4 saídas digitais integradas na mesma carcaça, e dois conectores externos para entrada de cabos com isolamento IP67, para ser  usado para alimentação e conexão ethernet e outro para energia elétrica, e saídas digital;

  - O tempo médio de vida dos componentes do detector é um mínimo de 100,000 horas. A carcaça é selada e não precisa estar aberto para instalar o sensor de tráfego;

- CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS;

  - A configuração deverá ser  feita através de um programa que pode ser executado em      ( 32/64-bit) Windows ou GNU / Linux;

  - Deverá ser  possível definir e aplicar funções lógicas diferentes para zonas de detecção e acionar até 04 saídas de detecção;

  - Não deverá haver limite na combinação de saídas da placa de interface externa: cada saída pode ser atribuída individualmente a cada unidade (a partir de 1 de saída para 04 unidades para 04  saídas para 1 unidade).

  - A Câmera deverá ter endereçamento IP (Internet Protocol) de modo que conectado via GPRS ou Fibra óptica que poderá ser acessada remotamente via PC convencional.

  - A Alimentação deverá ser de 12 volts VDC através  fonte de alimentação externa, de uso comum largamente encontrado no mercado nacional.

  - A fonte de alimentação poderá ser trocada sem ser necessário abrir o compartimento da câmera ou retirá-la do local instalado.

  - O produto é composto por um software de Fabrica que permite acessar a câmera  e ver em tempo real o transito como também acionamento dos laços virtuais;

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - A proponente deverá apresentar toda certificação técnica do equipamento;

  - A proponente deverá apresentar carta do fabricante do equipamento certificando ao mesmo a comercializar, instalar, e prestar serviços de manutenção preventiva, corretiva.

ANEXO V - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.

1. OBJETIVO

Esta especificação fixa as condições técnicas exigíveis para o fornecimento e implantação das colunas escalonadas, colunas simples para repetidor, colunas simples para pedestres, braços projetados, conjuntos focais e acessórios, bem como os controladores eletroeletrônicos, para implantação de sinalização semafórica.

2. ESTRUTURAS

2.1 Colunas Escalonadas:

As colunas escalonadas, colunas simples para repetidor, colunas simples para pedestres e braços projetados deverão ser confeccionados em tubos sem emendas, de aço carbono SAE 1010/1020, galvanizados à quente, grau C, de seção circular, com costura e pontas lisas, conforme norma ABNT-EB-639. Todas as colunas deverão ser instaladas perfeitamente no prumo. Deverão ser colocados os braços projetados (quando for o caso) e os correspondentes grupos focais, somente após o tempo de endurecimento do concreto. À contratada caberá o fornecimento da areia, do cimento, da brita, ferramentas, cabos de aço, transporte, mão-de-obra e equipamentos necessários ao serviço.

| Diâmetro Interno (“) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espessura da Parede | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 5,00 |
| Diâmetro Externo (mm) | 60,30 | 88,90 | 114,30 | 139,70 |

Podendo ser aceita também norma DIN 2440:

| Espessura da Parede | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 4,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro Externo (mm) | 60,30 | 88,90 | 114,30 | 139,70 |

2.2 Colunas retas:

Deverão ser confeccionadas de forma retas de 114 mm” dotadas de base para fixação em chumbador e conter furos transversais para passagem da cabeação.

Deverão suportar braços projetados com diâmetro externo de 101,6mm, espessura mínima da parede de 4,25mm, comprimento de projeção igual a 4,70m e grupos focais semafóricos posicionados a 6,00 m do solo (distância mínima entre o piso e a parte inferior do grupo focal com anteparo).

As colunas após receberem o tratamento anticorrosão deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético preto fosco.

2.3 Braços Projetados:

Deverão ser utilizados tubos de Ø externo igual a 101,6mm, espessura mínima da parede de 4,25mm e projeção de 4,70m.

A angulação será feita em uma etapa por um ângulo de 27,5° a 3,00m da base do    braço.

Os braços deverão ser dotados de furos para passagem da cabeação.Os braços após receberem tratamento anticorrosão, deverão ser pintados com tinta esmalte sintético preto fosco.O acabamento na extremidade deve ser com tampão de PVC na cor preta.

2.4 Colunas Simples para Repetidor:

Deverão ser utilizados tubos de Ø externo igual a 101,6mm, espessura mínima da parede de 4,25mm e comprimento igual a 6,00m.

As colunas deverão ser dotadas de base para fixação em chumbador e possuir furos transversais para passagem da cabeação.

As colunas após receberem o tratamento anticorrosão deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético preto fosco.O acabamento na extremidade deve ser com um tampão de PVC na cor preta, com nervuras para impedir o acúmulo de água.

2.5 Colunas Simples para Pedestres:

Deverão ser utilizados tubos de Ø externo igual a 101,6mm, espessura mínima da parede de 4,25mm e comprimento igual a 6,00m.

As colunas deverão ser dotadas de base para fixação em chumbador e possuir furos transversais para passagem da cabeação.

As colunas após receberem o tratamento anticorrosão deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético preto fosco.O acabamento na extremidade deve ser com um tampão de PVC na cor preta, com nervuras para impedir o acúmulo de água.

## 2.6 Tratamento Superficial:

As colunas e braços deverão ser galvanizados à fogo (externa e internamente) depois de efetuadas todas as operações de furação e soldagem  necessárias.

A galvanização será executada nas partes internas e externas das peças, devendo as superfícies apresentarem uma deposição mínima de 400 (quatrocentos) gramas de zinco por metro quadrado, atendendo às normas NBR-6152 (tração), NBR-6153 (dobramento) e NBR-7397, 7398, 7399, 7400 (galvanização).

A galvanização não deverá separa-se do material de base, quando submetida ao ensaio de aderência, pelo método do dobramento (NBR-6153). Os materiais não deverão apresentar oxidação em nenhuma de suas partes, pelo período mínimo de dois anos.Caso isto aconteça, o material deverá ser substituído na íntegra sob as expensas da CONTRATADA.

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e transporte, necessários à execução dos serviços de instalação dos grupos focais, colocação das lâmpadas, transformadores, fiação interna e terminais, instalação de circuito piscante, no caso de grupo focal piscante, fixação de cobre focos, reposicionamento das lentes e máscaras e conexão elétrica ao cabo alimentador com conector tipo SINDAL.

3. Instalação dos Grupos Focais

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e transporte, necessários à execução dos serviços de instalação dos grupos focais, colocação das lâmpadas, transformadores, fiação interna e terminais, instalação de circuito piscante, no caso de grupo focal piscante, fixação de cobre focos, reposicionamento das lentes e máscaras e conexão elétrica ao cabo alimentador com conector tipo SINDAL.

Grupos Focais

Deverão ser construídos de forma a permitir suas montagens em lateral de coluna cilíndrica vertical ou braço projetado.

Os grupos focais serão dos seguintes tipos:

Tipo A- Grupo veicular principal tipo I, na configuração 300 x 300 x 300 x 300mm (vermelho, vermelho, amarelo, verde).

Tipo B- Grupo veicular principal tipo I, na configuração 300 x 300 x 300mm (vermelho, amarelo, verde).

Tipo C- Grupo veicular repetidor tipo I, na configuração 300 x 300 x 300 x 300mm (vermelho, vermelho, amarelo, verde).

Tipo D- Grupo focal de pedestres, quadrado nas dimensões médias de 210 x 210mm.

Deverão permitir a entrada de cabos e fios elétricos pela parte inferior, por dentro do suporte-abraçadeira de sustentação quando instalados em lateral de coluna ou na lateral do semáforo através de prensa-cabo, de maneira a impedir infiltração de água.

Os dispositivos de fixação (abraçadeiras) deverão ser compatíveis com as colunas e braços de semáforos a serem instalados.

Todos os acessórios que compõem o corpo do semáforo já deverão vir montados no mesmo.

Módulo Veicular

Caixas de Foco:

Deverão ser fabricadas em liga de alumínio fundido.Serão de construção modular, à prova de pó, umidade e intempéries, possuindo dispositivos que permitam a ligação externa de modo a não comprometer a hermeticidade da mesma.Todas as partes devem ser limpas, isentas de falhas, rachaduras, bolhas de fundição ou de outros defeitos.

Os grupos focais veiculares serão compostos de 04 (quatro) ou 03 (três) módulos intercambiáveis, todos de 300 mm de diâmetro nominal, observadas as tolerâncias para as aberturas das lentes e o sistema de encaixe entre módulos deve ser de maneira que permita o posicionamento distinto de cada módulo no sentido vertical, e impeça a desfocalização dos blocos, seja por ação dos ventos, seja por vibração, e sem prejuízo para a hermeticidade das caixas foco.

4. Instalação do Controlador

O controlador será afixado em coluna. Caberá a contratada a completa instalação, fixação, execução do aterramento, conexão de todos os cabos, anilhamento da fiação interna, fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.

5. Instalação Elétrica

Os cabos a serem utilizados na rede semafórica, que interligarão o controlador aos grupos focais veiculares e de pedestres serão os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Controlador – Gr. Focal Veicular | 4 x 1,5mm² |
| 2 | Controlador – Gr. Focal Pedestre | 3 x 1,5mm² |
| 3 | Gf. Principal – Gf. Repetidor | 4 x 1,5mm² |

Preferencialmente, os fios internos dos cabos deverão obedecer ao padrão de cores definidos na tabela apresentada a seguir:

| CABO 4 x 1,5mm² |
| --- |
| FIO | DESCRIÇÃO | COR |
| 1 | Ligação do Vermelho Principal | Vermelha |
| 2 | Ligação do Amarelo | Amarela |
| 3 | Ligação do Verde | Verde |
| 4 | Ligação do Neutro | Preto |

| CABO 3 x 1,5mm² |
| --- |
| FIO | DESCRIÇÃO | COR |
| 1 | Ligação do Vermelho Principal | Vermelha |
| 2 | Ligação do Verde | Verde |
| 3 | Ligação do Neutro | Preto |

No caso da utilização de cabos com o padrão de cores acima especificado, os fios internos dos cabos deverão receber unicamente a identificação do número da fase ao qual pertence, através de anilhas de identificação com o numeral correspondente.

Caso não se encontre disponível no mercado cabos com os padrões de cores definidos, pode-se usar alternativamente cabos com fios internos pretos, com identificação numérica dos mesmos, mas neste caso a identificação deve contemplar através de anilhas com letras e numerais a cor número da fase, conforme indicado na tabela apresentada a seguir:

| TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE CORES |
| --- |
| FIO | DESCRIÇÃO | COR |
| 1 | Vermelho Principal | Pn |
| 2 | Vermelho Secundário | Sn |
| 3 | Amarelo | Na |
| 4 | Verde | Vn |
| 5 | Neutro | Nn |

O “n” na coluna de identificação da tabela acima, representa o número da fase.

As identificações descritas neste item deverão ser utilizadas nas saídas da borneira do controlador, nas entradas e saídas das borneiras das caixas de derivação e na entrada da borneira dos grupos semafóricos.

6. Instalação da Cablagem

A cablagem será aérea, sendo que todos os cabos serão de fornecimento da CONTRATADA, obedecendo aos critérios a seguir:

a) Cabo de 2 condutores de 1,5 mm²

Utilizado para ligação de botoeiras e comando de chaves magnéticas.

b) Cabo de 2 e 4 condutores de 2,5 mm²

Utilizado para alimentação de controlador (tipo sintenax)

c) Cabo de 3, 4 e  condutores de 1,5 mm²

Utilizado para distribuição de energia aos grupos focais.

d) Cabo blindado CTPAPLG de um par por 1,78 mm²

Utilizado para alimentação do laço detetor.

e) Cabo Sintenax 1,5mm²-130º

Utilizado para a confecção de laço indutivo.

Na instalação dos cabos condutores deverão estar inclusos os de ligação aos grupos focais, controlador, botoeiras, caixa de passagem, etc.

A cablagem deverá ter altura mínima de 6,50m ao atravessar a pista de rolamento, podendo-se utilizar, quando necessário, coluna com extensão.Nos serviços de colocação de cablagem aérea estão inclusos a colocação de suportes com roldana e a execução das emendas necessárias. Nas emendas realizadas, serão utilizadas caixas retangulares de plástico.

6.1 Conexão à rede de energia

A ligação do cabo alimentador do controlador à rede da concessionária de energia elétrica local, far-se da seguinte maneira:

Se a rede da concessionária de energia for aérea, a fiação de alimentação será instalada do controlador à caixa de entrada. A contratada executará a passagem do cabo alimentador de 2 condutores 10 AWG com a ponta preparada para ligar o controlador com os conectores necessários, em dutos de ferro galvanizado já instalados pela CONTRATADA ou em coluna com suporte para controlador.A conexão dos cabos de alimentação à rede da concessionária de energia elétrica local deverá ser feita com conector bimetálico para conexão alumínio/ cobre ou “Split-Bolt” para conexão cobre/cobre (ref. CPA-B-I-44), “Eltc” ou equivalente sujeito à aprovação da fiscalização da Secretaria de Segurança e Trânsito.

7. Aterramento das Estruturas Metálicas

Execução de aterramento: serão cravadas hastes de cobre em caixas de passagem até atingir uma resistência de terra na faixa de 5 ohms. Não se admitirá o beneficiamento do solo através de aditivos químicos. As hastes devem ser do tipo cooperweld de ¾” x 2,40m e cordoalha de cobre de 16mm² presas a conectores do tipo Q44C-B de 16mm².

ANEXO D - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS DE POLICARBONATO

- OBJETIVO

  - Esta Especificação fixa condições exigíveis para o fornecimento de grupos focais semafóricos de policarbonato e de seus componentes para montagem com cluster de LED 200mm veicular e 200mm pedestre.

  - Estabelece também a documentação técnica correspondente e os requisitos para aceitação dos equipamentos;

- CARACTERISTÍCAS BÁSICAS.

  - O grupo focal consiste de uma montagem de focos semafóricos, necessários para a indicação requerida. Os focos devem ser acoplados de maneira a providenciar integridade mecânica e proteção contra poeira e umidade.

  - Os grupos focais devem suportar exposição a intempéries, insolação direta e mudanças bruscas de temperatura, sem que tais condições causem deformações, trincas, rachaduras, descolorações ou quaisquer outras degradações de qualidade.

  - Todos os elementos do grupo focal devem levar em conta as condições ambientais e a dissipação própria a que estão submetidos e não devem sofrer deterioração nem prejuízo de suas características.

- REQUISITOS TECNICOS.

  - Foco semafórico

    - Cada foco semafórico será constituído de uma caixa, um conjunto óptico sem a fonte de luz, um cobre-foco, com as necessárias vedações.

    - A caixa deverá ser de concepção modular, deve possuir dispositivo que permita a ligação da fiação externa, de modo a não comprometer a sua hermeticidade, e constituída de portinhola e acessórios substituíveis.

    - O fechamento da portinhola deverá ser através de fecho rápido e parafuso além de modo que garanta a vedação perfeita e dificuldade contra atos de vandalismo;

    - A estrutura da caixa deve ser lisa e isenta de falhas, rachaduras, bolhas ou outros defeitos.

    - Não poderá haver infiltração de poeira e umidade no interior da caixa, devendo ser previsto proteção, por meio de guarnições de neoprene substituíveis e filtro de bronze poroso para respiro, com durabilidade de no mínimo cinco anos, de modo que, não percam as suas propriedades em contato com os agentes agressivos do meio ambiente.

    - A caixa deverá possuir em sua parte interna duas porcas de rosca M 5 presas em berços reforçados, para fixação de transformador ou barramento para ligações elétricas.

    - Na lateral esquerda, na parte inferior, deverá possuir um furo de 3/4”, para colocação de filtro de bronze poroso, e na lateral direita, na parte superior, um furo de 3/4”, tamponado com parafuso sextavado 3/4” x 12 mm de policarbonato e arruela de neopreme para futura colocação de prensa cabo de 1/2”. Todas as porcas necessárias fixadas à caixa, deverão estar presas a berços reforçados de tal forma que permita sua substituição, e os berços devem ser resistentes a uma força de torção aplicada aos parafusos de 5 kgfm.

    - A caixa deverá ter internamente, de forma legível e indelével, as demarcações: identificação do fabricante/fornecedor, mês e ano de fabricação e número de série.

  - Portinhola

  - A portinhola deverá ser do mesmo material da caixa contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação do cobre-foco e do cluster de led, devendo se abrir girando sobre dobradiça(s) reforçada(s) da direita para a esquerda, tomando como referência um observador frontal. Seu fechamento deverá ser hermético, provendo selo ou anel de neoprene substituível.

  - A portinhola deverá estar presa à caixa por dobradiça(s) reforçada(s), com eixo(s) de latão de 3/16” substituível(is). Seu fechamento deverá ser por, pelo menos, 2 (dois) parafusos imperdíveis, tipo halen 6 x 25 mm e respectivas arruelas Ø 5 mm de fibra de vidro, de modo a garantir sua hermeticidade.

  - O foco semafórico deverá ser projetado para utilizar os seguintes tipos de lâmpadas:

a) Lâmpada halógena para sistema eletrônico, conforme especificação técnica ET-SE- 16.

b) Lâmpada incandescente para sistema convencional, conforme especificação técnica ET-SS-07.

c) Cluster de LED HI FLUX.

  - Cobre-foco ou Pestana

    - Para reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, cada foco deverá possuir um cobre-foco confeccionado de policarbonato, na mesma cor da caixa, fixado firmemente à portinhola e cobrindo:

  - Parte elétrica

    - O grupo focal deverá possuir toda fiação de cobre, bitola de 1,5 mm², isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila e pontos de conexão isolados adequadamente para ligações internas e externas, de acordo com as normas da ABNT.

    - Os focos para lâmpadas halógenas deverão possuir transformadores, conforme especificação ET-SE-10, devidamente instalados.

  - Montagem

    - O grupo focal deve ser montado de modo que a luz de um foco não passe para outro, garantindo que cada lente seja iluminada isoladamente.

    - O foco deverá ser provido de aberturas na parte superior e inferior, compatíveis entre si, que permita a sua montagem. As aberturas, superior e inferior, não usadas na montagem, deverão ser providas de tampões.

    - O foco deverá girar 360º sobre seu eixo permitindo ser travado em intervalos de 5º. O intertravamento deve ser provido por recortes na parte superior e inferior da caixa, e do suporte de fixação ao braço projetado ou coluna de sustentação do grupo focal.

    - As led’s ou focos devem ser montadas sobre portinhola mediante guarnição de borracha especial sanfonada, que envolva a lente e o refletor, para assegurar hermeticidade.

  - Anteparo

    - O anteparo deverá ser fabricado com chapa de alumínio de 2,0 mm de espessura, devendo possuir boa resistência à incidência de ventos frontais e envolver o grupo focal tão próximo quanto possível, sem que interfira na abertura da portinhola e na manutenção das pestanas.

    - A fixação do anteparo no grupo focal deverá ser efetuada por um sistema que facilite sua montagem sem que haja necessidade do uso de ferramentas especiais, e que na manutenção não necessite a retirada do grupo focal do braço projetado.

  - Suportes para fixação do grupo focal

  - Os suportes deverão ser de aço zincado a fogo (mín. 400 g/m²) ou em liga de alumínio fundido, resistentes às intempéries e dimensionados de modo a suportar os grupos focais. Quando solicitado, os suportes deverão ser fornecidos já montados nos grupos focais. Os parafusos deverão ser de aço inoxidável ou zincados a fogo (mín. 400 g/m²).

  - Os suportes deverão contar com dispositivos para entrada dos cabos que permitam manter a vedação do conjunto, sem danificar a sua isolação.

  - Os suportes deverão permitir o posicionamento dos grupos focais em torno de um eixo vertical, após sua fixação ao poste.

  - Os suportes deverão ser intercambiáveis com os utilizados atualmente sem necessidade de modificações.

  - Os grupos focais, depois de fixados em postes ou braços projetados, deverão permitir pequenos deslocamentos em torno do eixo para eventuais ajustes de direcionamento dos focos.

  - Acabamento dos componentes metálicos

    - Os suportes, anteparo e máscara deverão passar por um processo de desengraxe, decapagem e fosfatização. Após estas operações deverá ser aplicado wash-primer à base de cromato de zinco e receber acabamento externo fosco na cor preta padrão Munsell N 0,5 a 1,5 máximo.

- REQUISITOS ESPECÍFICOS;

  - Material

    - A caixa, a portinhola e o cobre-foco deverão ser injetados de policarbonato virgem devendo atender as características indicadas  na tabela abaixo:

  - Envelhecimento artificial

    - Os corpos de prova, após exposição de 1000h, não deverão apresentar alteração visível a olho nu.

    - Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverão ser de aço inoxidável ou zincados a fogo (mín. 400 g/m²).

  - Cor

    - A caixa, portinhola e cobre-foco deverão ser na cor preta que deverá manter-se inalterada mesmo em exposição solar (raios ultravioletas), ozona e/ou abrasão dos ventos.

  - Dimensões e formatos

    - As dimensões, formatos e demais características dos grupos focais e seus componentes deverão estar de acordo com os desenhos relacionados na tabela 1.

Conjunto grupo focal 200 x 200 x 200 mm circular repetidor, fixação com suportes simples em colunas de 4" ou 5", sistema convencional.

Conjunto grupo focal 200 x 200 x 200 mm circular projetado, fixação com suporte tipo garra em braço projetado 4", sistema convencional.

Conjunto grupo focal para pedestre, seção quadrada de 250 x 250 mm para sistema eletrônico (fixação com suportes, inferior e superior, em postes simples ou composto)

Conjunto grupo focal para pedestre, seção quadrada de 250 x 250 mm para sistema convencional (fixação com suportes simples em coluna de diâmetro 4" ou 5")

Subconjunto do modulo e foco refletor para Grupo Focal de Pedestre, seção quadrada 250 x250 mm, sistema Eletrônico

Conjunto grupo focal 200 x 200 x 200 mm circular repetidor, fixação em colunas com trilhos para postes simples ou composto, sistema eletrônico

Conjunto grupo focal 200 x 200 x 200 mm circular projetado, fixação com suporte tipo garra e braçadeira de diâmetro 3.1/2" ou 4" em braço projetado e poste composto, sistema eletrônico

Aro para fixação do cobre foco, seção Ø 200 mm, para montagem do modulo, sistema convencional e eletrônico

Pino 3/16"x63 mm, para montagem da carcaça com a tampa, sistema convencional e eletrônico

Tampa quadrada para grupo focal pedestre, para montagem do modulo, seção quadrada 250 x250 mm, sistema convencional e Eletrônico

Aro quadrado para grupo focal pedestre, para montagem do modulo, seção quadrada 250 x250mm, sistema convencional e eletrônico

Carcaça (caixa) Ø 200 mm, para montagem do módulo de semáforos, veicular e pedestre, sistema convencional e eletrônico

Tampa da carcaça (aro de 200 mm), para montagem do modulo, semáforo veicular - sistema convencional e eletrônico

Guarnição de borracha especial sanfonada, para lente de grupo focal, seção circular 200 mm

Palheta para fixação da lente no foco refletor

Lente quadrada para grupo focal de pedestre, sistema convencional e eletrônico (verde, vermelha e incolor)

Guarnição de borracha, para lente quadrada, sistema convencional e eletrônico

Presilha da tampa do grupo focal (fecho borboleta)

Fecho para presilha da tampa do grupo focal

Mola para fecho borboleta (presilha da tampa do grupo focal)

- INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM

  - Para fins desta Especificação será considerado lote a quantidade, de grupos focais, que compõe a ordem de fornecimento.

  - As amostras deverão ser retiradas no deposito da contratada pelo laboratório que irá realizar os ensaios. O lote deverá ser lacrado e cada peça deverá receber o selo “INSPEÇÃO”, não reutilizável.

  - As amostras deverão ser retiradas de forma aleatória na quantidade abaixo:

    - Lote com até 100 peças deverá ser retirado uma peça.

    - Lote com quantidade superior a 100 peças deverá ser retirado 1 % do total do lote. O arredondamento deverá ser efetuado como segue:

De 0,10 a 0,49 = 0 (zero)

De 0,50 a 0,99 = 1 (um)

- ENSAIOS.

  - Análise dimensional

    - Deverá ser efetuado nos grupos focais completos 3 focos (verde, amarelo e vermelho) e 2 focos (verde e vermelho, no caso de pedestres), nos suportes para fixação e nas máscaras e os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Determinação da densidade

    - Deverá ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco, conforme ASTM D 792, e os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Identificação do polímero

    - Deverá ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco, utilizando o método espectro fotometria no infravermelho e os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Determinação do teor de carga e de negro de fumo

    - Deverá ser efetuada, nos corpos de prova retirados da caixa do foco, análise química para determinação do teor de negro de fumo e conteúdo de componentes minerais, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Determinação do limite de resistência a tração

    - Deverá ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco, conforme ASTM D 638 a determinação do limite elástico, tensão de ruptura, alongamento no limite elástico e alongamento na ruptura, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Limite de resistência à flexão

    - Deverá ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco, conforme ASTM D 790 a determinação da resistência a flexão no limite elástico e módulo de flexão, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Resistência ao impacto (IZOD).

    - Os corpos de prova retirados da caixa serão submetidos ao ensaio de impacto IZOD (3,2 mm) com entalhe a temperatura ambiente, conforme ASTM D 256, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Deformação térmica.

    - Deverá ser efetuada, nos corpos de prova retirados da caixa, a verificação do ponto de deformação térmica do material (HDT) conforme estabelecido na ASTM D 648, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Falibilidade.

    - Deverá ser efetuada, nos corpos de prova retirados da caixa, a verificação do ponto de fusão do material, conforme ASTM D 635, os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica.

  - Envelhecimento artificial

    - Os corpos de prova retirados da caixa deverão ser submetidos à prova de envelhecimento artificial (weather-o-meter), conforme ASTM G 154. Após 1000h de exposição não deverão apresentar alterações visíveis a olho nu.

  - Detecção de tensão de injeção

    - Deverá ser efetuado no foco semafórico acabado, submergindo a peça numa mistura de n-propanol e tolueno (3:1) durante 5 minutos, não deverão aparecer trincas nem fissuras.

  - Hermeticidade.

    - O grupo focal deverá ser submetido a uma vazão de 500 cm³/min por bico, através de 8 bicos, a uma distância de 1 (um) metro por 6 horas, não deverá conter após o teste mais de 5 cm³ de água no seu interior.

  - Resistência ao impacto

    - Deverá ser efetuado nas lentes e nas caixas, sendo que as lentes deverão suportar um choque de aproximadamente 2,5 J e a caixa suportar aproximadamente 220 J.

    - O ensaio na lente será efetuado deixando cair uma bola de aço de 0,5 kg de massa a uma altura de 0,5 m sobre centro da lente.

    - O ensaio na caixa será efetuado utilizando um pêndulo de impacto com massa oscilante de 30 kg (saco de areia) sobre a seção do ponto de apoio do grupo focal com a fixação análoga a instalação na interseção.

  - Névoa salina

    - As peças componentes do foco semafórico não deverão apresentar corrosão vermelha inclusive em travas, parafusos, etc., em ciclo de 24 e 48 horas, conforme NBR 8094. Para aprovação não será considerada a corrosão branca de componentes zincados.

  - Resistência mecânica ao vento.

    - O grupo focal completo, instalado em suportes idênticos aos que serão utilizados para sustentá-los, deve ser capaz de resistir a um esforço equivalente à pressão de vento de 110 km/h, aplicado perpendicularmente à superfície frontal e traseira do conjunto, por um período de 24h. O esforço deve ser uniformemente distribuído sobre a superfície.

  - Resistência dielétrica.

    - Os grupos focais completos serão submetidos ao ensaio de resistência dielétrica, conforme ASTM D 149. Será efetuada a medição de resistência dielétrica entre as partes metálicas de baixa tensão e partes metálicas sem tensão aplicando-se uma tensão alternada de 60 Hz de 0 a 1.000 V por um determinado período. O enfoque deste ensaio é verificar que nas condições de trabalho (até 1.000 V) não ocorra ruptura.

- Aceitação e rejeição

  - Serão aceitos os lotes que satisfaçam todas as exigências desta Especificação Técnica.

- Documentos complementares

- Na aplicação desta Especificação é necessário consultar:

- NBR 7995 – Sinalização semafórica – Grupo focal semafórico em alumínio.

- NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina.

- MB-1160 - Plásticos - Determinação do peso específico com o uso do picnômetro.

- NBR 15889 – Sinalização Semafórica – Módulos de Led

- ASTM D 149 - Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies.

- ASTM D 256 - Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics.

- ASTM D 635 - Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of Plastics in a Horizontal Position.

- ASTM D 638 - Tensile properties of plastics (metric)

- ASTM D 648 - Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position.

- ASTM D 790 - Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.

- ASTM D 792 - Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement.

- ASTM G 154 - Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials.

- BS 505 – Specification for Road Traffic Signals

- ET-SS-07 – Lâmpada incandescente para semáforo - CET

- ET-SE-10 – Transformadores – CET.

- ET-SE-16 – Fornecimento de lâmpada halógena - CET

- Glossário

  - Para os efeitos desta Especificação aplicam-se as seguintes definições:

- Semáforo: Conjunto de dispositivos de controle de tráfego que, através de indicações luminosas, alterna o direito de passagem de movimentos veiculares ou de pedestres numa intersecção de vias ou seção de vias.

- Foco semafórico: Elemento modular independente e intercambiável, que fornece informação através da indicação luminosa aos condutores de veículos e aos pedestres.

- Grupo focal: Conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semafóricos, com suas faces voltadas para o sentido de movimento.

- Lente: Elemento colocado entre a fonte de luz e o usuário.

- Refletor: Elemento destinado a dirigir o fluxo luminoso da fonte de luz.

- Conjunto óptico: Conjunto obtido através do acoplamento de uma fonte de luz, uma lente e um refletor.

- Cobre-foco ou Pestana: Elemento destinado a diminuir a incidência de luz de fonte externa na lente.

- Anteparo: Painel opaco justaposto ao grupo focal destinado a destacá-lo através de contraste com o meio ambiente e melhorar a sua visualização em condições adversas.

- Dispositivos de fixação: Conjunto de elementos destinados a sustentação de um foco semafórico ou de um grupo focal em colunas, braços projetados, cordoalhas e outros.

- Caixa: Elemento estanque, dotado de uma portinhola, o qual acondiciona o conjunto óptico e os acessórios. A caixa, por meio de dispositivos específicos, deve permitir o acoplamento com outras unidades do mesmo modelo.

- Efeito fantasma: Falsa sinalização originada por reflexão da luz do sol no conjunto óptico.

- Conspicuidade: Probabilidade de um grupo focal ser percebido a uma distância, quando inserido no meio ambiente.

- Fonte (de luz) primária: Superfície ou objeto que emite luz, produzida por uma conversão de energia.

- Máscara: Elemento colocado entre a fonte de luz e a lente, para proporcionar a visualização do pictograma.

- Pictograma: Imagem de um símbolo de orientação.

- Portinhola: Estrutura articulada que permite o acesso ao interior do foco semafórico.

ANEXO E - NORMATIZAÇÃO DE CABOS ELETRICOS PARA LIGAÇÃO SEMAFORICA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR-MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Portaria n.º 51, de 28 de março de 2002.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 3º do artigo 4º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto no artigo 3º, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999;

Considerando a necessidade de zelar pela segurança das instalações elétricas de baixa tensão;

Considerando a necessidade de zelar pela eficiência energética dos dispositivos elétricos;

Considerando a necessidade de estabelecer requisitos mínimos de segurança para os cabos de

potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC), para tensões até 1 kV;

Considerando a existência, no mercado, de cabos de potência com isolação sólida extrudada de

cloreto de polivinila (PVC), para tensões até 1 kV, fabricados no País ou importados, que não atendem às especificações determinadas na norma NBR 7288;

Considerando a necessidade de regulamentar os segmentos de fabricação, importação e comercialização de cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC), para tensões até 1 kV, de modo a estabelecer regras equânimes e de conhecimento público, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Fica estabelecida, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação – SBC, a certificação compulsória de cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC), para tensões até 1 kV, fabricados, importados e comercializados no País.

Art. 2º Os cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC), para tensões até 1 kV, mencionados no artigo anterior, deverão ostentar a identificação da certificação no âmbito do SBC, indicando a conformidade com a Norma Brasileira NBR 7288, aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 3º A certificação será concedida por Organismo de Certificação de Produto – OCP, credenciado pelo Inmetro.

Parágrafo único – A certificação, de que trata o caput deste artigo, será feita de acordo com o Regulamento de Avaliação da Conformidade para cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC), para tensões até 1 kV, publicado em anexo a esta Portaria.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta Portaria estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Art. 5º A comercialização do produto em desconformidade com o disposto nesta Portaria, pelos fabricantes e importadores, será admitida até 31 de agosto de 2002; os lojistas e varejistas poderão fazê-lo, nas mesmas condições, até 01 de março de 2003.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

ARMANDO MARIANTE CARVALHO JUNIOR

Regulamento de Avaliação da Conformidade para cabos de potência com isolação sólida

extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 1 kV

1 SIGLAS E DEFINIÇÕES

1.1 ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

1.2 IEC

International Electrotechnical Commission.

1.3 ISO

International Organization for Standardization.

1.4 NBR

Norma Brasileira.

1.5 Marca de Conformidade

Marca de identificação da certificação, conforme conteúdo definido no Anexo C deste Regulamento de Avaliação da Conformidade – RAC, que tem por objetivo indicar a existência de um nível adequado de confiança de que os cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 1 kV estão em conformidade com a NBR 7288.

1.6 Licença para o uso da Marca de Conformidade

Documento emitido de acordo com os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro pelo qual um Organismo de Certificação de Produto – OCP outorga a uma empresa, mediante um contrato, o direito de utilizar a Marca de Conformidade em seus produtos, de acordo com este RAC.

1.7 Organismo de Certificação de Produto

Organismo público, privado ou misto, sem fins lucrativos, de terceira parte, credenciado pelo Inmetro, com base nos princípios e políticas adotadas no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação – SBC.

1.8 Embalagem Primária

Embalagem que contém o produto para fins de comercialização para o consumidor final.

1.9 Lote de Fabricação

Conjunto de cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para

tensões até 1 kV, definido e identificado por seu fabricante.

1.10 Lote de Importação

Conjunto de cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para

tensões até 1 kV, definido e identificado pelo importador.

2 DOCUMENTOS NORMATIVOS COMPLEMENTARES

NBR 7288: 1994 Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV

ABNT ISO/IEC Guia 2: 1998 Normalização e Atividades Relacionadas – Vocabulário Geral

NBR ISO 9002:1994 Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em Produção, Instalação e Serviços Associados

3 LICENÇA PARA USO DA MARCA DE CONFORMIDADE

A licença para o uso da Marca de Conformidade deve conter, necessariamente, os seguintes dados:

a) razão social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da empresa licenciada;

b) número da licença para o uso da Marca de Conformidade, data de emissão e validade da licença;

c) identificação do lote, se for o caso.

4 MARCAÇÃO DO PRODUTO/EMBALAGEM

A Marca de Conformidade deve ser colocada nos cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 1 kV e na sua embalagem primária, quando esta existir, de forma visível, legível, indelével e permanente.

5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade utilizado neste Regulamento é o de Certificação.

Este RAC estabelece a possibilidade de escolha entre dois esquemas distintos de certificação para obtenção e manutenção da licença para o uso da Marca de Conformidade. Todas as etapas do esquema de certificação devem ser conduzidas pelo OCP

5.1 Esquema com ensaios iniciais, avaliação inicial do sistema de controle da qualidade

de fabricação e acompanhamento.

5.1.1 Requisitos para obtenção da licença para o uso da Marca de Conformidade

5.1.1.1 Ensaios Iniciais

A realização dos ensaios iniciais deve atender aos requisitos descritos no Anexo A, item A.1.

5.1.1.2 Avaliação inicial do sistema de controle da qualidade de fabricação

A avaliação inicial do sistema de controle da qualidade de fabricação deve atender aos requisitos

estabelecidos no Anexo B.

5.1.2 Requisitos para manutenção da licença para uso da Marca de Conformidade

5.1.2.1 Ensaios de Acompanhamento

A realização dos ensaios de acompanhamento deve atender aos requisitos descritos no Anexo A,

item A.2.

5.1.2.2 Avaliação periódica do sistema de controle da qualidade de fabricação

A avaliação periódica do sistema de controle da qualidade de fabricação deve atender aos requisitos descritos no Anexo B.

5.2 Esquema com Avaliação de Lote

Para o Esquema com Avaliação de Lote, a licença para o uso da Marca de Conformidade está somente vinculada ao lote de fabricação/importação avaliado.

5.2.1 Requisitos para obtenção da licença para o uso da Marca de Conformidade

5.2.1.1 Ensaios Iniciais de Lote

A realização dos ensaios iniciais de lote deve atender aos requisitos descritos no Anexo A, item

A.3.

5.2.1.2 Ensaios de Inspeção de Lote

A realização dos ensaios de acompanhamento deve atender aos requisitos descritos no Anexo A, item A.4.

5.2.2 Requisitos para manutenção da licença para o uso da Marca de Conformidade

Para o Esquema com Avaliação de Lote não existem requisitos para manutenção da licença para uso da Marca de Conformidade.

6 RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO

6.1 Para o reconhecimento e aceitação das atividades da certificação estabelecidas neste RAC, mas implementadas por um organismo de certificação que opera no exterior, o OCP deve atender ao previsto nos itens 3.1.6 e 9.2 do Termo de Referência do SBC, anexo na Resolução Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO n.º 2, de 11 de dezembro de 1997.

6.2 Para os produtos com certificados emitidos por organismo operando no exterior e considerando o atendimento do requisito anterior, devem ser realizados pelo OCP, os ensaios adicionais descritos na TABELA 2, do item A.1.1, do Anexo A

7 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA LICENCIADA

7.1 Acatar todas as condições estabelecidas nas respectivas normas técnicas relacionadas no item 2 deste Regulamento, nas disposições legais e nas disposições contratuais referentes ao licenciamento, independente de sua transcrição.

7.2 Aplicar a Marca de Conformidade em todos os cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões de 1 kV e suas embalagens primárias, conforme critérios estabelecidos neste regulamento.

7.3 Acatar as decisões pertinentes à certificação tomadas pelo OCP, recorrendo, em última instância, ao Inmetro, nos casos de reclamações e apelações.

7.4 Facilitar ao OCP ou ao seu contratado, mediante comprovação desta condição, os trabalhos de auditoria e acompanhamento, assim como a realização de ensaios e outras atividades de certificação previstas neste Regulamento.

7.5 Manter as condições técnico-organizacionais que serviram de base para a obtenção da licença para o uso da Marca de Conformidade, informando previamente ao OCP, qualquer modificação que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a licença.

7.6 Comunicar imediatamente ao OCP no caso de cessar, definitivamente, a fabricação ou importação dos cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 1 kV.

7.7 Submeter previamente ao OCP todos materiais de divulgação aonde figuram a marca de conformidade.

8 OBRIGAÇÕES DO OCP

8.1 Implementar o mecanismo de avaliação da conformidade, previsto neste Regulamento, conforme os requisitos aqui estabelecidos, dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o Inmetro.

8.2 Utilizar o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro para manter atualizadas as informações acerca dos produtos certificados.

8.3 Notificar imediatamente, ao Inmetro, quando da suspensão, extensão, redução e cancelamento da certificação.

8.4 Submeter ao Inmetro para análise e aprovação, os Memorandos de Entendimento, no escopo deste Regulamento, estabelecidos com outros Organismos de Certificação.

ANEXO A – ENSAIOS

I - Os ensaios descritos neste ANEXO estão definidos na norma NBR 7288: 1994 e seus documentos complementares.

II - Para todos os ensaios deste Anexo, a coleta de amostras e realização dos ensaios devem ser executadas pelo OCP.

A.1 ENSAIOS INICIAIS

A.1.1 Os ensaios iniciais são os ensaios de tipo descritos na TABELA 1 e os ensaios adicionais definidos na TABELA 2.

Ensaios de Tipo

Ensaio de resistência elétrica

Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente

Ensaio de resistência de isolamento a 70º C

Ensaio de tensão elétrica de longa duração

Verificação da construção do cabo

Ensaios físicos da blindagem semicondutora

Ensaios físicos da isolação

Ensaios físicos da capa de separação (se existir) e cobertura

Ensaio de envelhecimento em cabo completo

Ensaio de resistência à chama (quando aplicável)

Ensaio de queima vertical (fogueira)

TABELA 1

Ensaios Adicionais

Ensaio de resistência elétrica

Ensaio de tensão elétrica

Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente

TABELA 2

A.1.2 A seção máxima do cabo é de 120 mm2 para a realização dos ensaios iniciais, exceto no ensaio de queima vertical, item 6.1.3 (a) da NBR 7288, onde a seção máxima é de 50 mm2.

A.1.3 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com o indicado na TABELA 3.

Ensaios Iniciais

Tipo de Cabo

Classe de

Encordoamento

Tipo Adicionais

Unipolar

ou

Multiplexado

1, 2, 4, 5

na menor seção da maior classe de encordoamento e na maior seção da menor classe de encordoamento produzida na menor seção classe 1 ou 2 e na maior seção classe 1 ou 2 Multipolar 1, 2 ,4, 5 na menor seção da maior classe de encordoamento e na maior seção da menor classe de encordoamento produzida na menor seção classe 1 ou 2 e na maior seção classe 1 ou 2

TABELA 3

A.1.4 A quantidade de amostras necessária para a realização dos ensaios iniciais é prescrito na

NBR 7288.

A.1.5 Os ensaios iniciais não devem apresentar não conformidades.

A.2 ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO

A.2.1 Os ensaios de acompanhamento devem ser realizados após a concessão da licença para

uso da Marca de Conformidade.

A.2.2 As verificações e ensaios definidos na TABELA 4 devem ser realizados a cada seis meses.

Verificações e Ensaios de Acompanhamento

Marcação na cobertura

Verificação dimensional

Ensaio de resistência elétrica

Ensaio de tensão elétrica

Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente

TABELA 4

A.2.3 Além dos ensaios mencionados no item anterior, devem ser realizados os ensaios abaixo,

de acordo com a periodicidade estabelecida, tendo como referência a concessão da licença para

uso da Marca de Conformidade.

a) Para isolação/cobertura em PVC - TABELA 5

Periodicidade Ensaios

Resistividade elétrica do condutor

1º semestre

Ensaio de deformação a quente

Ensaio de tração sem envelhecimento

Ensaio de tração após envelhecimento em estufa a ar

Dobramento a frio

Alongamento a frio

Resistência ao impacto frio

2º semestre

Alongamento do condutor

Ensaio de tensão elétrica de longa duração

Ensaio de resistência à chama (no caso de composto de PVC sem características

especiais de não propagação de chama e auto-extinção)

Ensaio de queima vertical (no caso de composto de PVC com características especiais

de não propagação de chama e auto-extinção)

3º semestre

Choque térmico

Absorção de água

Ensaio de resistência de isolamento a 70º C 4º semestre

Ensaio de envelhecimento em cabo completo

TABELA 5

b) Para isolação PVC/cobertura PE - TABELA 6

Periodicidade Ensaios

Resistividade elétrica do condutor

1º semestre

Índice de fluidez sem envelhecimento

Ensaio de tração sem envelhecimento

Ensaio de tração após envelhecimento em estufa a ar 2º semestre

Alongamento do condutor

Ensaio de tensão elétrica de longa duração

Teor negro-de-fumo 3º semestre

Choque térmico

Absorção de água

Ensaio de resistência de isolamento a 70º C 4º semestre

Ensaio de envelhecimento em cabo completo

TABELA 6

A.2.4 No final do ciclo de 4 (quatro) semestres, deve ser iniciada uma nova seqüência de ensaios.

A.2.5 Constatada alguma não conformidade em algum dos ensaios de acompanhamento, este deve ser repetido em duas novas amostras, contra-prova e testemunha, para o atributo não conforme, não sendo admitida à constatação de qualquer não conformidade. A confirmação de não conformidade no ensaio repetido acarreta na suspensão imediata da licença para o uso da Marca de Conformidade.

A.3 ENSAIOS INICIAIS DE LOTE

A.3.1 Os ensaios iniciais de lote são os estabelecidos no item A.1.1 deste Anexo.

A.3.2 Para a realização dos ensaios iniciais devem ser seguidos os requisitos estabelecidos nos itens A.1.2 e A.1.3 deste Anexo.

A.3.3 Os ensaios iniciais de lote devem ser realizados em duas amostras do lote.

A.3.4 A quantidade de amostras necessária para a realização dos ensaios iniciais é prescrito na

NBR 7288.

A.3.5 Os ensaios iniciais de lote não devem apresentar não conformidades.

A.3.6 No caso de ocorrência de não conformidades, não é permitida a retirada de novas amostras

do lote.

A.4 ENSAIOS DE INSPEÇÃO DE LOTE

A.4.1 Os ensaios de inspeção de lote são os descritos na TABELA 7.

Ensaios de Inspeção de Lote

Ensaio de resistência elétrica

Ensaio de tensão elétrica

Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente

TABELA 7

A.4.2 A seção máxima do cabo, para a realização dos ensaios de inspeção de lote, é de 120 mm2.

A.4.3 As amostras de cada tipo de cabo/classe de encordoamento presentes no lote devem ser coletadas conforme a norma NBR 5426, com plano de amostragem simples normal, nível geral de

inspeção I e NQA de 0,25, em seções aleatórias.

A.4.4 As amostras coletadas devem ser divididas em partes adequadas para cada um dos ensaios de inspeção de lote.

A.4.5 Os ensaios de inspeção de lote não devem apresentar não-conformidades.

A.4.6 No caso de ocorrência de não-conformidades, não é permitida a retirada de novas amostras

do lote.

ANEXO B – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DE FABRICAÇÃO

B.1 A avaliação, inicial e periódica, do sistema de controle da qualidade de fabricação, deve ser

realizada pelo OCP.

B.2 A avaliação, inicial e periódica, do sistema de controle da qualidade de fabricação deve verificar o atendimento aos requisitos relacionados abaixo.

Identificação e Rastreabilidade do Produto

Controle do Processo

Inspeção e Ensaio

Situação de Inspeção e Ensaios

Controle de Equipamentos de Medição e Ensaios

Controle de Produto Não-conforme

Ação Corretiva e Preventiva

Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega

Controle de Registros da Qualidade

NOTA: Para esta avaliação, deve ser usado, como referência, o conteúdo apresentado na NBR

ISO 9002:1994 Sistemas da Qualidade - Modelo para Garantia da Qualidade em Produção, Instalação e Serviços Associados.

B.3 Na avaliação, inicial e periódica, do sistema de controle da qualidade de fabricação deve ser verificado o funcionamento correto do centelhador, quanto à sua eficácia e quanto à sua calibração na faixa de tensão elétrica aplicada pelo fabricante, dentro das condições especificadas pela NBR 7288.

B.4 Na avaliação, inicial e periódica, do sistema de controle da qualidade de fabricação deve ser verificada a realização, pelo fabricante, dos ensaios de rotina previstos na NBR 7288 e seus resultados.

B.5 Caso o fabricante possua sistema da qualidade certificado por um Organismo de Certificação

de Sistemas – OCS credenciado pelo Inmetro, segundo as normas da série NBR ISO 9000, o OCP deve analisar a documentação pertinente à certificação do sistema da qualidade, garantindo que os requisitos descritos acima foram avaliados com foco no produto a ser certificado. Caso contrário, o OCP deve verificar o atendimento aos requisitos descritos nos itens B.2, B.3 e B.4.

B.6 A avaliação periódica do sistema de controle da qualidade de fabricação deve ser realizada, no mínimo, uma vez a cada 6 (seis) meses após a concessão da licença para uso da Marca de Conformidade.

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Modalidade	             : Pregão

Nº. do Edital       	: 000015/2015

Numero Processo	: 000024/2015

Data da Abertura	: 16/04/2015 09:00:00

Aos ...........................................,  autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000015/2015 foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº. 001/2006 de 02 de janeiro de 2006 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

Objeto		: Aquisição de Semáforo.

Período	: 12 (doze) meses.

1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

Dados do Fornecedor Vencedor:

| Nome do Fornecedor: |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| Cidade/UF: | - |
| CEP: |  |
| CNPJ: |  |
| Representante: |  |
| Carteira de Identidade: |  |
| CPF: |  |

Itens do Fornecedor:

1.2 – A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.

1.3 – Os produtos deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias, após a entregada autorização da compra emitida pela Secretaria de Obras.

1.4 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após conferencia da entrega dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura na Secretaria de Finanças, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto da presente licitação, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade enumero da licitação, empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

1.5 – Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

1.6 – Os equipamentos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos, e conseqüentemente aceito, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do início da instalação.

1.7 – As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentária:

02.09.01.15.452.9002.1903.4.4.90.52.00 Ficha: 476

1.8 – Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração afirmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.8.1 – Fica nomeado como fiscal desta Ata de Registro de Preço o funcionário do Controle Interno, que atuará no acompanhamento do pedido e retirada dos materiais.

1.9 – O descumprimento do prazo de execução sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

1.9.1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos.

1.9.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora.

1.9.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da proposta, por infração, comprazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

1.9.4 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Janaúba, nos casos de:

a) apresentação de documentação falsa;

b) retardamento na execução do serviço;

c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

d) comportamento inidôneo;

e) fraude na execução do contrato;

f) falha na execução do contrato.

1.10 – O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.11 - A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo.

1.12 - Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.13 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.14 – Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº. 000015/2015, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.15 – Fica eleito o foro da Comarca de Janaúba- Minas Gerais, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

1.16 – Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Janaúba, MG, ................ de ................. de 2015.

| José Maria da Silva Secretário de Faz. Adm. e Recursos Humanos Contratante | Contratada |
| --- | --- |

Testemunhas:

____________________________________________

____________________________________________